文环建函〔2018〕5号

关于中国石化销售有限公司浙江温州分公司九龙井加油站扩建项目环境影响报告表审批意见的函

中国石化销售有限公司浙江温州分公司九龙井加油站：

你单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《中国石化销售有限公司浙江温州分公司九龙井加油站扩建项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为扩建项目，选址位于文成县峃口镇驮垟尾村九龙井。总用地面积1314.7平方米，建筑面积235.5平方米。原有项目设有加油机2台，储罐总容积75m3（其中30m3埋地卧式92#汽油储罐1只，30m3埋地卧式95#汽油储罐1只，30m3埋地卧式柴油储罐1只，柴油折半计入总容量）；扩建后储罐总容积105m3（其中30 m3埋地卧式92#汽油储罐1只，30m3埋地卧式95#汽油储罐1只，30m3埋地卧式98#汽油储罐1只，30m3埋地卧式柴油储罐1只，柴油折半计入总容量），设有加油机两台2台12枪。项目总投资30万元,其中环保投资5万元。具体建设内容、生产设备及工艺流程详见环评报告表。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你公司在项目建设和运行过程中要认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

1、废水污染防治。实行清污分流、雨污分流。项目食堂废水经隔油池隔油处理后连同生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再接管排入市政污水管网，输送至文成县玉壶污水处理厂进行集中处理。

2、废气污染防治。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准达标排放。采用地埋式油罐及自封式加油机；及时检修设备阀门、输油管、加油喷枪；采用加油站油气回收系统等。食堂厨房油烟废气经油烟净化机处理后由专用排烟通道通往屋顶排放。

3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施；项目东、南、西三侧边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准；北侧边界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中4类标准。

4、固废污染防治。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理；余油残渣、含油锯末等危险废物须委托有资质单位回收处理。

四、项目各类防护距离的设置，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

五、完善环境保护和安全生产的管理制度，制订风险防范和突发事件环境应急预案，该预案应纳入当地镇政府应急预案体系，并报环保部门备案。同时，须按照应急预案要求落实资金、人员和器材，杜绝环境突发事件引起的次生污染事故。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、以上意见和环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

八、项目在环保申请过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，业主须承担由此产生的一切责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向文成县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向文成县人民法院提起诉讼。

文成县环境保护局

二〇一八年二月一日

主题词：九龙井加油站扩建项目    环评审批意见   函

抄送：县府办、县发改局、县国土局、县住建局、县市场监督管理局、毛伟新副县长

文成县环境保护局办公室       2018年2月1日印发