建设项目环境保护设施

竣工验收监测表

文环监验 [2018] 08号

项目名称：年产30万立方米预拌混凝土迁建项目

委托单位：文成县龙翔混凝土有限公司

文 成 县 环 境 监 测 站

二0一八年四月二十四日

声   明

1、本报告正文共捌页，一式陆份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告封面和指定位置无环境监测站盖章无效，无监测报告专用章。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期五年。

文成县环境监测站

地址：文成县大峃镇华侨新村51幢

电话：59028026，59028021

传真：0577-67869411

邮编：325300

电子信箱：wcjcz528@163.com

责 任 表

承担单位：    文成县环境监测站

单位负责人：  陈小红

项目负责人：  胡  链

报告编写：    胡  链

校    核：    邢苏琰

审    核：    陈小红

参加人员：    陈小红、胡链、刘小华、叶碎雪、邢苏琰

文成县环境监测站  （盖章）

表一

| 建设项目名称 | 年产30万立方米预拌混凝土迁建项目环境保护设施验收监测 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 文成县龙翔混凝土有限公司 |
| 建设地点 | 文成县百丈漈镇外垟工业区B-09-B地块 |
| 建设项目主管部门 | — |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建( （划(） |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 预拌混凝土 设计生产能力： 1000立方米/日 监测日实际生产能力：983立方米/日和850立方米/日 |
| 环评时间 | 2015年2月 | 开工日期 | 2015年6月 |
| 投入试运行时间 | 2015年7月 | 现场监测时间 | 2018年3月27～28日 |
| 环评报告表 审批部门 | 文成县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 温州瑞林环保科技 有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 1250万元 | 环保投资总概算 | 52万元 | 比例 | 4.16％ |
| 实际总投资 | 1250万元 | 实际环保投资 | 52万元 | 比例 | 4.16％ |

续表一

| 验收监测依据 | 1．《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）； 2．《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2011年10月25日浙江省省政府令第288号令)； 3．《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙江省环境保护厅2010年1月4日）； 4．《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》国务院令第682号（2017年10月1日）； 5．《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部办公厅函，国环规环评[2017]4号（2017年11月20日）； 6．《关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 （征求意见稿）》意见的通知》环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1529号（2017年09月29日）； 7．《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》（2018年1月22日浙江省人民政府令第364号令）； 8、温州瑞林环保科技有限公司《文成县龙翔混凝土有限公司年产30万立方米预拌混凝土迁建项目环境影响报告表》（2015年2月）； 9、文成县环境保护局（文环建函〔2015〕5号）《关于文成县龙翔混凝土有限公司年产30万立方米预拌混凝土迁建项目环境影响报告表审批意见的函》（2015年3月12日）； 10、 文成县龙翔混凝土有限公司要求验收监测的委托书。 |
| --- | --- |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 监测项目 | 监测方法 | 排放限值 |
|  | 工业企业 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 昼间65dB |

表二：主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）

1．固废 营业期间产生的沉淀池沉渣、布袋回收粉尘回用于生产、生活垃圾统一收集由环卫部门集中清运处理。 2．噪声 主要为搅拌站、装载机等生产设备运行噪声、运输车辆噪声等。 采样点见图3-3（“ ▲ ”为噪声采样点位）。 图1 文成县龙翔混凝土有限公司采样点位示意图 表六、噪声及工况监测结果 噪声监测 点位布设 监测结果 图4 噪声监测点位布设示意图 表1 厂界噪声监测数据表 测点编号 监测位置 测量时间 等效声级（dBA） 01 项目地北侧 10月24日上午 63 02 项目地东侧 58 01 项目地北侧 10月24日下午 64 02 项目地东侧 57 01 项目地北侧 10月25日上午 55.1 02 项目地东侧 56.7 01 项目地北侧 10月25日下午 57.1 02 项目地东侧 55.6 结果评价：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 的3类标准，即昼间65 dB（A）。根据监测结果表明： ①01、02号点位达到标准值。 图3 文成县荣成混凝土排放及采样点位示意图

表四、验收监测方案：

根据业主委托和主管部门的批准，我站对该建设项目进行竣工环境保护验收监测。根据要求对厂界噪声做验收监测。 一、厂界噪声 1、监测项目：LAeq 2、监测布点: 厂界四周（三个点） 3、监测频次：昼间二次，共两天。 表六、噪声及工况监测结果 噪声监测 点位布设 监测结果 图4 噪声监测点位布设示意图 表1 厂界噪声监测数据表 测点编号 监测位置 测量时间 等效声级（dBA） 01 项目地北侧 10月24日上午 63 02 项目地东侧 58 01 项目地北侧 10月24日下午 64 02 项目地东侧 57 01 项目地北侧 10月25日上午 55.1 02 项目地东侧 56.7 01 项目地北侧 10月25日下午 57.1 02 项目地东侧 55.6 结果评价：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 的3类标准，即昼间65 dB（A）。根据监测结果表明： ①01、02号点位达到标准值。 图3 文成县荣成混凝土排放及采样点位示意图

表七、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 监测结果 | 噪声监测点位布设见图7-1： 图7-1 噪声监测点位布设示意图 噪声监测结果见表7-1： 表7-1 厂界环境噪声监测结果 单位：等效声级Leq[dB(A)] 监测日期 监测点位 监测值（昼间） 标准 限值 结果 判定 上午 下午 2018-03-27 厂界东侧▲1 66 65 65 不符合 厂界南侧▲2 59 57 符合 厂界西北侧▲3 63 63 符合 2018-03-28 厂界东侧▲1 66 65 65 符合 厂界南侧▲2 59 57 符合 厂界西北侧▲3 63 63 符合 结果评价：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，根据监测结果表明：▲1号点位厂界噪声昼间未能达到标准值，其余的都达到标准值。 |
| --- | --- |
| 监测工况 及必要的 原料监测 结果 | 文成县龙翔混凝土有限公司在竣工验收监测期间，实际生产负荷均大于75%，符合浙环发〔2009〕89号文关于验收监测的工况要求，验收监测期间生产工况见表7-2： 表7-2 监测期间工况 监测日期 产品名称 设计量 实际量 生产负荷 2018-03-27 预拌混凝土 30万立方米/年 983立方米 98.3% 2018-03-28 预拌混凝土 30万立方米/年 850立方米 85.0% 注：企业年生产300天。 |

表八、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 营业期间产生的沉淀池沉渣、布袋回收粉尘回用于生产、生活垃圾统一收集由环卫部门集中清运处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 无 环保管理制度及人员责任分工： 由办公室负责环保事务，由设备部维护环保设施。 监测手段及人员配置： 无 应急计划： 存在的问题：

表九、验收监测结论及建议

验收监测结论： 根据我站人员于3月27和3月28号在文成县龙翔混凝土有限公司正常生产工况。结论如下 ： 一、噪声 根据监测结果表明：▲1号点位厂界噪声昼间未能达到标准值，其余点位的都达到标准值。 固废 文成县龙翔混凝土有限公司产生的沉淀池沉渣、布袋回收粉尘回用于生产、生活垃圾统一收集由环卫部门集中清运处理。 建议： 严格落实环评与批复的要求`。