文成皇斯家居用品有限公司

新增年产2万平方木质家具生产线项目竣工

噪声和固废专题环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18117-2号

建设单位：文成皇斯家居用品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年5月

声   明

1、本报告正文共 壹拾陆 页，附件附表共 伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：文成皇斯家居用品有限公司

法人代表：吴一项

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：王石贵

| 文成皇斯家居用品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13758479578 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325303 | 邮编：325011 |
| 地址：文成县巨屿镇巨屿云江东路 81号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 生产工艺	5

3.5 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	6

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	8

5.1 环评报告的主要结论与建议	8

5.2 审批部门审批决定	8

6 验收执行标准	11

6.1 验收评价标准	11

7 验收监测内容	12

7.1 环境保护设施调试效果	12

8 质量保证及质量控制	13

8.1 监测分析方法	13

8.2 监测仪器设备	13

8.3 人员资质	13

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

9 验收监测结果与分析评价	15

9.1 生产工况	15

9.2 环境保护设施调试效果	15

10 验收监测结论及建议	16

10.1 验收监测结论	16

10.2 建议	16

附件：

1、《关于文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目环境影响报告表审批意见的函》(文成县环境保护局，文环建函[2017]11号，2017年5月31日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

1 验收项目概况

文成皇斯家居用品有限公司主要从事家居用品的批发和零售、家具制造和销售以及木制品加工的企业。企业于2017年3月经文成县市场监督管理局注册成立，租用浙江华广精工制造有限公司现有厂房，位于文成县巨屿镇巨屿云江东路81号，建筑面积2800m2。项目主要采用国内先进技术或工艺，引进具有国内先进水平的生产工艺设备，形成年产2万平方木质家具的生产能力。项目于2017年2月开工，2017年12月竣工。企业于2017年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司完成环评报告，并于2017年5月31日通过文成县环境保护局审批(文环建函[2017]11号)。项目实际总投资308万元，其中环保投资10万元，占总投资额的3.2%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

文成皇斯家居用品有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年3月5日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于3月7日、8日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，在此基础上编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于文成皇斯家居用品有限公司年产木质家具2万平方环境影响报告表审批意见的函》(文成县环境保护局，文环建函[2017]11号，2017年5月31日)；

2.6《文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年3月)；

2.7 文成皇斯家居用品有限公司《检测委托单》(2018年3月5日)；

2.8 文成皇斯家居用品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.9 文成皇斯家居用品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.10 文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目竣工环保验收监测方案。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于文成县巨屿镇巨屿云江东路81号（N27°41′59.03″，E120°05′14.35″）。企业厂区东侧、南侧为浙江华广精工制造有限公司，西侧为空地，北侧为厂区办公楼。最近敏感点为距项目北侧95米的飞云江和南侧261米的垟尾村。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目地理位置图

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

3.2 建设内容

本项目实际总投资308万元，设计年产木质家具2万平方，实际年产木质家具2万平方，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质家具 | 2万平方 | 2万平方 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压冷压机 | MH324850 | 5台 | 5台 | / |
| 2 | 单面杠压刨床 | MB104H | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 封边机 | MFD-60CK2 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 多拍钻机 | 豪德机械，model | 1台 | 1台 | / |
| 5 | 钻孔机 | MZB73031 | 1台 | 1台 | / |
| 6 | 平板自动砂光机 | 展扬 | 1台 | 1台 | / |
| 7 | 木线机 | MB105 | 1台 | 1台 | / |
| 8 | 立式单轴推台杠铣床 | MX5117 | 1台 | 1台 | / |
| 9 | 震荡砂光机 | 宏立，MM2028 | 1台 | 1台 | / |
| 10 | 杠镂铣床 | MX5097 | 1台 | 1台 | / |
| 11 | 数控机 | 豪耕，CNC加工中心 | 2台 | 2台 | / |
| 12 | 精密推台锯 | MJ6132A | 2台 | 2台 | / |
| 13 | 模压机 | / | 1台 | 1台 | / |
| 14 | 自动拼板机 | 联雄机械 | 1台 | 1台 | / |
| 15 | 中央吸尘器系统 | 集装箱式（迈起牌） | 1台 | 1台 | / |
| 16 | 螺杆空气压缩机 | 德胜兰 | 1台 | 1台 | / |
| 17 | 离心通风机 | 4-72NO-8C | 1台 | 1台 | / |

3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 规格 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中纤板 | 2.4m*1.22m | 1.5万m2 | 1.5万m2 | 折和168t/a |
| 2 | 多层板 | 2.4m*1.22m | 0.4 m2 | 0.4 m2 | 折和40t/a |
| 3 | 木工板 | 2.4m*1.22m | 0.4 m2 | 0.4 m2 | 折和40t/a |
| 4 | 铝材 | / | 15吨 | 15吨 | / |
| 5 | 封边带 | / | 6万m | 6万m | / |
| 6 | 贴皮 | 1.4m*0.35m | 3万m | 3万m | / |
| 7 | 白乳胶 | / | 1.5吨 | 1.5吨 | / |
| 8 | 包装箱 | 固定规格 | 2万m2 | 2万m2 | 成品包装箱 |
| 9 | 金属配件 | 成品件直接配置 | / |

3.4 生产工艺

企业生产木质家具，其主要产品有柜子、木门，主要工艺流程及产污环节见图3-3，项目工艺流程说明如下：将原材料经木加工(CNC数控、打磨、铣边、钻孔)后，检验后经喷胶(白乳胶)、贴皮压膜(常温)、修边等工序形成半成品或成品，部分半成品需要与加工后的铝材装搭，形成成品。

图3-3 项目工艺流程图及产污环节图

3.5 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

4 环境保护设施情况

4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 噪声

项目噪声主要来源于生产过程中产生的噪声，包括精密推台锯、压刨床、多排钻机、模压机等。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-1。

表4-1 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 台数 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密推台锯 | ~80 | 2台 | 室内、设备维护 |
| 2 | 压刨床 | ~75 | 1台 | 室内、设备维护 |
| 3 | 多排钻机 | ~80 | 1台 | 室内、设备维护 |
| 4 | 模压机 | ~80 | 1台 | 室内、设备维护 |
| 5 | 钻孔机 | ~78 | 1台 | 室内、设备维护 |
| 6 | 中央吸尘器 | ~80 | 1台 | 室内、设备维护 |

4.1.2 固(液)体废物

项目产生的固废主要为边角料、收集的粉尘和生活垃圾。原料使用过程中产生的边角料收集后外卖综合利用；项目粉尘来自原料加工过程产生的加工粉尘收集后外卖综合利用；被化学品污染的白乳胶等废包装桶由厂价回收利用；职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表4-2。

表4-2 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 裁断 | 一般固废 | 2.63 t/a | 2.63 t/a | 收集外卖利用 |
| 2 | 粉尘 | 加工 | 一般固废 | 0.200 t/a | 0.200 t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 15 t/a | 15 t/a | 由环卫清运 |

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算308万元，实际投资308万元，其中环保设施投资10万元，占总投资额的3.2%。项目环保投资情况见表4-3。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-3 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 1 | 1 | / |
| 废气治理 | 7 | 7 | / |
| 噪声防治 | 1 | 1 | / |
| 固废治理 | 1 | 1 | / |
| 合 计 | 10 | 10 | / |

文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-4。

表4-4 环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类声环境功能区标准；确保噪声不扰民 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放 |
| 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关规定要求；边角料和中央吸尘器收集的粉尘收集后外卖综合利用。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理 | 边角料收集后外卖综合利用；项目粉尘收集后外卖综合利用；职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 |

5 建设项目环评报告的主要结论及审批

5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)声环境影响  根据影响分析，项目运营后，车间噪声经过墙壁隔声后，厂界四周昼间噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准要求。

(2)固废影响  项目排放的生活垃圾委托环卫部门清运，边角料与粉尘可收集后均外卖综合利用，一般包装材料由原厂家回收并回用，不会对外界带来影响。

5.1.2 建议

(1)重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

(2)建立完善的粉尘收集系统，加强员工的环保意识教育。垃圾实行分类收集。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目，厂区位于文成县巨屿镇巨屿云江东路81号，该项目选址符合规划要求。项目在运行过程中会产生一定量的噪声、废水、废气和固体废弃物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

文成县环境保护局于2017年5月31日以(文环建函[2017]11号)对本项目进行备案受理，具体如下：

一、原则同意环评报告表结论和建议，建设单位须逐项予以落实。

二、本项目为新建项目，项目选址于文成县巨屿镇巨屿云江东路81号。建设规模：租用浙江华广精工制造有限公司闲置厂房2800m2，项目建成后形成年产2万平方木质家具的生产能力。项目总投资308万元，其中环保投资10万元。

三、你公司在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足相应环境功能区要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流。项目无生产废水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，纳入市政污水管网，输送至文成县珊溪巨屿污水处理厂进行集中处理。

2、废气污染防治。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。各加工设备上安装可移动式集气單，经收集后接管通过中央吸尘器处理达标后高空排放。

3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准；确保噪声不扰民。

4、固废污染防治。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关规定要求；边角料和中央吸尘器收集的粉尘收集后外卖综合利用。生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

6 验收执行标准

6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
| 固废 | 贮存与处置 | \ | \ | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准(2013年第36号) |

7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 抽样2天，每天 昼间上下午各2次 |
| 固废 | \ | 调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。 |

8 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王石贵 | 评价室检测员 | XH201505 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 詹 文 | 评价室检测员 | XH201724 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-4：

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年3月7日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年3月8日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

9 验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

2018年3月7日、8日验收监测期间，文成皇斯家居用品有限公司年产木质家具2万平方的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 3月7日 | 木质家具 | 63平方米 | 94.0% | 2万平方米/a 67平方米/d | 300天 |
| 3月8日 |  | 62平方米 | 92.5% |  |  |

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于文成皇斯家居用品有限公司厂界东侧、西侧和北侧设置3个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场监测时，1号、2号测点均无明显声源，3号测点主要声源为风机运行。具体监测结果及监测点位见表9-2、图3-2。

表9-2 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 3月7日、8日昼间等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7日上午 | 7日下午 | 8日上午 | 8日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 56* | 57* | 57* | 55* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 60* | 60* | 60* | 60* | 65 | 达标 |
| 3 | 风机运行 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803065号检测报告，其中3个测点噪声测量值均未经修正。

9.2.2 厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强75~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年3月7日、8日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于文成皇斯家居用品有限公司厂界东侧、西侧和北侧设置3个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.2 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为边角料、收集的粉尘和生活垃圾。原料使用过程中产生的边角料收集后外卖综合利用；项目粉尘来自原料加工过程产生的加工粉尘收集后外卖综合利用；职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 | 文成皇斯家居用品有限公司新增年产 2万平方木质家具生产线项目 | 项目代码 | C21 | 建设地点 | 文成县巨屿镇巨屿云江东路81号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) | 家具制造业 | 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 |
|  | 设计生产能力 | 年产2万平方木质家具 | 实际生产能力 | 年产2万平方木质家具 | 环评单位 | 浙江中蓝环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 文成县环境保护局 | 审批文号 | 文环建函[2017]11号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年2月 | 竣工日期 | 2017年12月 | 排污许可证申领时间 | \ |
|  | 环保设施设计单位 | \ | 环保设施施工单位 | \ | 本工程排污许可证编号 | \ |
|  | 验收单位 | 文成皇斯家居用品有限公司 | 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 94.0%、92.5% |
|  | 投资总概算(万元) | 308 | 环保投资总概算(万元) | 10 | 所占比例(%) | 3.2 |
|  | 实际总投资(万元) | 308 | 实际环保投资(万元) | 10 | 所占比例(%) | 3.2 |
|  | 废水治理(万元) | 1 | 废气治理(万元) | 7 | 噪声治理(万元) | 1 | 固废治理(万元) | 1 | 绿化及生态(万元) | \ | 其他(万元) | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 | \ | 新增废气处理设施能力 | \ | 年平均工作时 | 300d/a，8h/d |
| 运营单位 | 文成皇斯家居用品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91330328MA2941EY0H | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新代老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

仅限于文成皇斯家居用品有限公司新增年产2万平方木质家具生产线项目使用 复印无效

项目所在地

N27°41′59.03″

E120°05′14.35″

N

附件1                                                       3-3

固废、粉尘

固废、粉尘

▲为厂界噪声监测点

浙江华广精工制造有限公司

文成皇斯家居

用品有限公司

ⓧ

风机

空地

厂 区 办 公 楼

浙江华广精工制造有限公司

2

1

▲3

N

纤维板

木工板

多层板

CNC数控

固废、粉尘

钻孔

铝材切割

钻孔

铝材

喷胶

检验

成品

冷压

装搭

成品

CNC数控

固废、粉尘

贴皮压膜

封边

纤维板

木工板

多层板

打磨

铣边

钻孔

固废、粉尘

附件1                                                        3-1

附件1                                                       3-2

附件2                                                         1-1

废气

修边

附表1

检验

固废、粉尘