建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目

建设单位(盖章)   浙江宏茂电器有限公司

评价单位(公章)：浙江中蓝环境科技有限公司

编制日期：二○二○年九月

目  录

建设项目基本情况	- 1 -

自然环境社会环境简况	- 10 -

环境质量状况	- 22 -

评价适用标准	- 28 -

建设项目工程分析	- 34 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 47 -

环境影响分析	- 48 -

项目采取的防治措施及预期治理效果	- 65 -

生态保护措施及预期效果	- 65 -

环保审批符合性分析	- 69 -

结论与建议	- 76 -

附图：

1、文成县行政区划示意图；

2、文成县水环境功能区划分图；

3、文成县空气质量功能区规划（调整）图；

4、文成县生态保护红线图；

5、文成县环境功能区划图；

6、厂区平面图；

附件：

- 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

- 营业执照；

3、土地证；

4、建设工程规划许可证；

5、建筑工程施工许可证；

6、房屋租赁合同；

7、工艺确认承诺书；

8、评估意见；

9、评估意见修改清单；

10、技术评估报告；

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 浙江宏茂电器有限公司 |
| 法人代表 | 任兴弟 | 联系人 | 任兴弟 |
| 通讯地址 | 文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块） |
| 联系电话 | 13353326566 | 传 真 | / | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块） |
| 备案机关 | 文成县经济商务和信息化局 | 项目代码 | 2020-330328-29-03-126504 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C292 塑料制品业 |
| 用地面积 | 6611m2 | 总建筑面积 | 6934.08m2 |
| 总 投 资 | 1000万元 | 其中：环保投资 | 72万元 | 环保投资占总投资比例 | 7.2% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 浙江宏茂电器有限公司成立于2019年12月13日，是一家专业从事电器配件、箱包配件、塑料制品制造、销售等的生产型企业，主要的经营活动为PVC塑料线槽的生产加工。企业租用文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块）的厂区从事该项生产活动。项目占地面积6611m2，建筑面积6934.08m2，年产6000吨PVC塑料线槽及配件。项目劳动定员34人，年工作300d，一班制生产。总投资1000万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《浙江省建设项目环境保护管理办法》，该项目建设需执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），项目类别为“十八、橡胶和塑料制品业”“47、塑料制品制造”中的“其他”，确定本项目应编制环境影响报告表。受浙江宏茂电器有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上，编写了本项目环境影响报告表。该该项目的环境影响报告表（送审稿）已组织相关专家于2020年5月21日进行现场踏勘，并通过温州市生态环境科学研究院在文成主持召开的技术评估会。根据与会专家以及相关部门意见，最终形成本项目环境影响报告表（报批稿），报请生态环境主管部门审批。 2、编制依据 ◆有关法律法规 ◆国家相关法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号修订，2015.1.1 起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订并施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第70号修订，2018.1.1起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订并施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1施行）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订并施行）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修订并施行）； ◆国务院各部门规章及规范性文件 （1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施； （2）国发〔2018〕22号《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018.6.27； （3）原环境保护部部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019.1.1施行； （4）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，自2020年1月1日起施行； （5）环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012.7.3； （6）环发〔2012〕98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.7.3； （7）《国家危险化学品名录》（2015版），2015.5.1施行； （8）环境保护部令部令第39号《国家危险废物名录》(2016版)，2016.8.1施行； （9）生态环境部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28施行； （10）国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10； （11）国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015.4.2； （12）国发〔2016〕31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016.5.28； （13）环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016.10.26； ◆浙江省有关法规和规范性文件 （1）浙江省人民政府令第341号《浙江省环境污染监督管理办法》，2015.12.28修订； （2）浙江省人大常委会公告第41号《浙江省大气污染防治条例》，2016.5.27修订； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30第二次修正； （4）《浙江省水污染防治条例》，2017.12.30第二次修正； （5）浙政办发〔2014〕86号《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》，2014.07.10； （6）浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018.3.1施行； （7）浙政办发〔2012〕80号《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》，2012.7.6； （8）浙环发〔2012〕10号《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法的通知（试行）》，2012.2.24； （9）浙环发〔2015〕38号《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》，2015.9.23； （10）浙环发〔2013〕54号《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》，2013.11.4； （11）浙环发〔2017〕41号《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020年）》，2017.11.17； （12）浙环发〔2017〕29号《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》，2017.08.11； （13）浙政发〔2018〕35号《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018.9.25； （14）浙政发〔2018〕30号《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，2018.7.20； ◆温州市有关条例、意见、通知、办法等 （1）温政办〔2013〕62 号《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》，2013.4.22； （2）温州市人民政府第123号令 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，2011.3.1实施； （3）温州市人民政府办公室关于印发温州市打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知，温政办〔2019〕35号； ◆相关规划 （1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙政函〔2015〕71号； （2）《浙江省环境功能区划》，浙政函〔2016〕111号； ◆技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则--总纲》，HJ 2.1-2016； （2）《环境影响评价技术导则--地表水环境》，HJ 2.3-2018； （3）《环境影响评价技术导则--大气环境》，HJ 2.2-2018； （4）《环境影响评价技术导则--声环境》，HJ 2.4-2009； （5）《环境影响评价技术导则--地下水环境》，HJ 610-2016； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ964-2018； （7）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018； （9）《污染源源强核算技术指南 准则》，HJ884-2018； （10）《排污单位自行监测技术指南 总则》，HJ 819-2017； （11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017年第43号； （12）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014） ◆项目技术文件 业主提供的有关技术资料及环评咨询合同。 3、项目选址 本项目租用文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业小区B-04地块）的厂房。本项目厂区周边均为工业企业，厂区北侧为文成县百丈漈小微企业园；南侧为区间道路，隔路为温州市飞盾消防器材有限公司；西侧为浙江云沃汽车科技有限公司；东侧为温州郑鸥新型建材有限公司。项目四至环境关系见图1-1。 图1-1 项目四至环境关系图 西侧 南侧 北侧 东侧 4、厂房总平面布置 本项目租用厂区共包括2幢建筑，1幢5F综合楼和1幢2F生产车间。项目建成后，综合楼1F为食堂，2F为办公用房，3-5F为员工宿舍；生产车间1F为磨粉、造粒车间，2F为挤出车间。 图1-2 厂区平面布置图 5、工程内容及规模 项目占地面积6611m2，建筑面积6934.08m2，年产6000吨PVC塑料线槽及配件。 本项目建设内容及工程组成详见表1-1。 表1-1 建设内容及工程组成 项目名称 设施名称 本项目建设内容 主体工程 生产车间 建筑面积3999.44m2，1F为磨粉、造粒车间，2F为挤出成型和破碎车间 综合楼 建筑面积2934.64m2，1F为食堂，2F为办公用房，3-5F为员工宿舍 公用工程 供电 由当地电网提供 供热 项目所在地无集中供热，不设锅炉，采用电加热方式。 原材料供应 PVC塑料全部为新料，原辅材料由企业自行向合法单位进行购买。 给水系统 由市政给水管网引入 排水系统 食堂废水经隔油沉淀后连同生活废水可经化粪池预处理达标后纳管，废水经市政管网最终接至百丈漈镇污水处理厂处理达标排放 环保工程 废气处理 排气筒P1、P2 配料投料粉尘经布袋除尘装置处理后楼顶排放 排气筒P3 粉碎粉尘经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放 排气筒P4 磨粉粉尘经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放 排气筒P5 造粒、挤出工序产生的非甲烷总烃经水喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理达标后不低于15m高空排放 排气筒P6 食堂油烟经油烟净化器处理达标后经专用烟道楼顶排放 噪声防治 车间合理布局、设备减振降噪，加强维护管理 固废防治 厂内各固废分类收集，危废暂存于危废暂存间并委托有资质单位处理 6、主要生产设备 主要生产设备见表1-2，主要生产设备产能匹配性分析见表1-3。 表1-2 主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 PVC65型硬塑双螺杆挤出机 台 5 2 PVC85型硬塑双螺杆挤出机 台 5 3 SHR100型混合机 台 3 4 SHR200型混合机 台 3 5 PVC65型硬塑单螺杆挤出机 台 5 6 PVC55型硬塑单螺杆挤出机 台 5 7 PVC51型硬塑单螺杆挤出机 台 5 8 SPM-400高速涡流磨粉机 台 3 9 KX-300真空定型冷却机 台 25 10 GX系列破碎机 台 3 11 SA-YQ90、120牵引机 台 25 12 JQ-2L角度切割机 台 25 13 冲孔机 台 25 14 检测设备 台 2 15 电力设备（含发电机组） 组 1 16 打包机DB-2A 台 5 17 模具 台 30 18 MES平台 套 1 19 脉冲式布袋除尘器 套 3 20 水喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理装置 套 1 表1-3 主要生产设备产能匹配性分析 序号 设备 工序 数量（台） 单台最大产能 天数 日最大工作时长（h） 设备产能（t） 项目产能（t） 符合性分析 1 挤出机 造粒 10 250kg/h 300 10 7500 7200（包括边角料加工） 符合 2 挤出机 成型 15 170kg/h 300 10 7650 7200（包括边角料加工） 符合 3 破碎机 破碎 3 160kg/h 300 8 1152 1080 符合 4 磨粉机 磨粉 3 200kg/h 300 8 1440 1200 符合 7、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料年用量见下表1-4。 表1-4 本项目主要原辅材料消耗表 序号 主要原辅材料名称 单位 数量 备注 1 PVC（粉状） 吨 3440 袋装，全部为新料，禁止废料进厂 2 CPE（氯化聚乙烯） 吨 84 袋装，全部为新料，禁止废料进厂 3 ACR（丙烯酸酯类） 吨 42.81 袋装，全部为新料，禁止废料进厂 4 活性重质碳酸钙 吨 2280 袋装 5 PE蜡 吨 60 袋装 6 稳定剂 吨 36 袋装 7 氯化石蜡 吨 62.48 袋装 8 机油 吨 0.8 桶装 9 柴油 吨 0.2 桶装，备用 主要原辅材料的理化性质： PVC为聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。为无定形结构的白色粉末。 CPE为氯化聚乙烯，为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。 ACR（Acryliccopolymer）是具有核—壳结构的丙烯酸酯类共聚物，是一种综合性能优良的PVC抗冲改性剂。真密度为1.05g/cm3～1.20g/cm3，微毒。 PE蜡（聚乙烯蜡）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，作用为抗臭氧老化、增塑、润滑、使胶料更易混炼均匀。 氯化石蜡为白色至淡黄色粘稠液体，无臭无味无毒，凝固点-30℃，相对密度1.16（25/25℃），化学稳定性好，不溶于水，溶于有机溶剂和各种矿物油中，为产品生产中的辅助增塑剂。 稳定剂可以提高PVC耐温时间，主要采用钙锌稳定剂等为主，以硬酯酸钙、硬酯酸锌、B二酮、无毒亚磷酸酯、抗氧剂（二硬脂基季戊四醇二亚磷酸酯）、水滑石等组成，基本无毒，环保型。 表1-5 本项目物料平衡表 投入 产出 物料名称 投入量（t/a） 物料名称 产出量（t/a） PVC（粉状） 3440 PVC塑料线槽及配件 6000 CPE（氯化聚乙烯） 84 沉降粉尘 1.022 ACR（丙烯酸酯类） 42.81 废气排放（颗粒物） 1.019 活性重质碳酸钙 2280 非甲烷总烃 3.247 PE蜡 60 稳定剂 36 氯化石蜡 62.48 合计 6005.29 6005.29 8、项目投资 项目总投资1000万元，由项目业主自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块）的厂区。本项目为新建，无原有污染情况。 文成县路翔汽摩配有限公司曾于2014年11月委托编制完成了《文成县路翔汽摩配有限公司厂房、宿舍（年生产15000件汽摩配装饰件生产线）项目环境影响报告表》，根据该报告，文成县路翔汽摩配有限公司在外垟工业小区B-04地块建设1幢厂房和1幢综合楼，占地面积6611m2，建筑面积6934.08m2，年产15000件汽摩配装饰件。目前该项目基建工程已完成，未投入生产。目前，该厂区整体租给浙江宏茂电器有限公司建设年产6000吨PVC塑料线槽及配件建设项目。 |

自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1、地理位置 文成县境在浙江省南部山区，东红119°46’～ 120°15’，北纬27°34’～ 57°59’。东接瑞安，南临平阳、苍南，西南倚泰顺，西北连景宁，北界青田。县城距省会杭州市274公里，距温州市区62公里，距东海62公里（均系直线距离）。 本项目位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业小区B-04地块）。详见附图1。 2、气候与气象 文成县属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为14℃-18.5℃，最热月份7月，平均气温28.2 ℃，极端高度40.8℃，最冷月份1 月，平均气温28.2℃，极端低稳零下4.7 ℃，常年无霜期285 天，年降雨量1884.7 mm。百丈漈镇常年温暖湿润，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷署，全年无霜期252天，年平均气温约15 ℃，年平均降水量2159.4 mm。 百丈漈片区属中亚热带季风湿润气候区，常年温暖湿润、四季分明，雨量充沛、冬少严寒，夏无酷暑，年平均气温15℃左右，年平均降水量1913mm，全年无霜期为242天至300天。全年主导风向为东南风。 本区域降水量丰富，降水成因主要是锋面雨、台风雨。降水量年内分配不均匀，4～6月占全年降水量的78.5％，其中5～9月份占全年的64.7％。按其特性分为梅汛期、台汛期、非汛期。 2、气候与气象 文成县属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为14℃-18.5℃，最热月份7月，平均气温28.2 ℃，极端高度40.8℃，最冷月份1 月，平均气温28.2℃，极端低稳零下4.7 ℃，常年无霜期285 天，年降雨量1884.7 mm。百丈漈镇常年温暖湿润，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷署，全年无霜期252天，年平均气温约15 ℃，年平均降水量2159.4 mm。 百丈漈片区属中亚热带季风湿润气候区，常年温暖湿润、四季分明，雨量充沛、冬少严寒，夏无酷暑，年平均气温15℃左右，年平均降水量1913mm，全年无霜期为242天至300天。全年主导风向为东南风。 本区域降水量丰富，降水成因主要是锋面雨、台风雨。降水量年内分配不均匀，4～6月占全年降水量的78.5％，其中5～9月份占全年的64.7％。按其特性分为梅汛期、台汛期、非汛期。 3、地质与地震 文成县地处华夏古陆的南部，地质构造属于新华夏系构造一级南部隆起地区，构造运动强烈，是古老的浙闽地质的一部分，有广泛的中生代火山岩系，西部地区有古老的变质岩，构成全县群山蜿蜒，以山丘为主的林业县，山地面积占全县总面积的 82.5%，俗称“八山一水一分田”。文成县地势自西北向东南倾斜，境内由洞宫山脉南支—罗山支脉形成的高山峻岭，连绵不绝。海拔在 1000m 以上的山峰有上百座，最高为西北部的石垟林场，海拔 1365.5m，最低为平和乡大洋口村，海拔 15 米。山脉分属两支，江北属南田山脉，为洞宫山脉分支。江南为南雁荡山脉分支，从平阳县进入文成县，东入瑞安市。山顶上有平台，为文成县山地的典型地貌。 项目所造区域大地构造单元属华南加里东皱褶系（Ⅰ2），浙东南皱褶带（Ⅱ3），温州—临海拗陷（Ⅲ8），泰顺---青田断拗（Ⅳ12）东南侧。 4、水文水系 百丈漈镇雨水充沛，水资源丰富，但时空分布不均衡。区内水利资源丰富，飞云江较大的支流之一泗溪经高村汇入坑水，过篁庄村附近汇合后折向东流入峡谷，构成百丈漈的三级瀑布。在篁庄村筑坝建成了浙南地区最早的水利发电站—百丈漈一级电站，因而形成天顶湖水库。全镇有山塘水库34个，较大的水库有天顶湖水库、桥枫坑水库、后壁垄水库及胜天一号水库等。 表2-1 镇域主要溪河情况一览表 溪涧名称 发源地 终 点 泗 溪 金竹垟 经天顶湖水库至峃口汇入飞云江干流 石庄溪 石钟山与大会 中樟乡洞坑溪 长垅坑 长垅后山 中樟乡洞坑溪 茶谷坑 旁山龙 垟条坑 呈 坑 大 会 本项目所在区域属飞云江水系，周边为山地，未发现河流，冲沟发育一般，沟谷植被较发育，地表水系不发育。 本项目污水经化粪池预处理后纳管进入百丈漈污水处理厂处理达一级A标准后排放坞支峰沟。坞支峰沟属于飞云江（飞云14，泗溪文成饮用、景观娱乐用水区属Ⅱ类饮用水水源一级保护区）三级支流。 社会环境简况 1、文成县百丈漈镇城镇总体规划（2010-2020年） （1）规划范围 镇域规划范围：为百丈漈镇行政管辖范围，总面积 46.56 平方公里。 镇区规划范围：东至十八公里处，西、南至新 56 省道连接南田公路，北至天顶湖，包括篁庄村、上石庄村、下石庄村、同垟村及底大会村，总面积约 15.0 平方公里。 （2）规划期限 规划期限为 2010 年至 2020 年，其中近期至 2015 年，远期至 2020 年。 （3）产业空间布局 ①第二产业——四个小区 规划共安排工业小区4个，分别是已基本建成的驮坦工业小区、外大会工业小区以及规划拟建的外垟工业小区和米斗山工业小区。四大小区联合打造为县域三大生态工业基地之一。以汽摩配产业为核心，适度拓展食品加工等行业，解决富余劳动力就业，并加强各小区间的分工协作，引导产业集群的形成。逐步淘汰“三高”企业，建立节约集约用地机制，实现可持续发展。 外垟工业小区位于百丈漈镇区西侧，工业小区用地沿老56省道两侧分布，用地涉及百丈漈、西坑及富岙三个乡镇，共115.5公顷，以山坡地利用为主，主要以发展汽摩配制造业，百丈漈镇域内用地规模84.4公顷，工业小区商业配套设施沿56省道布设，与镇区联系主要依托56省道和规划镇区南北向主干路。 米斗山工业小区为百丈漈镇二期主要的产业发展空间，位于56省道复线连接南田公路南侧，主要以低丘缓坡地利用为主，工业小区主干道路与56省道复线连接南田公路相连，积极引导高新技术产业发展，小部分用地涉及富岙乡，总用地面积133公顷，其中百丈漈镇域部分122.9公顷（包括23.1公顷备用地）。 外大会工业小区用地规模8.3公顷，未来规模不再扩大，与镇区交通联系依托56省道。 表2-2 工业小区规划情况一览表 序号 名称 位置 用地面积(公顷） 1 驮坦工业小区 百丈漈镇区西侧、紧邻镇区 36.6 2 外垟工业小区 沿56省道，百丈漈镇与西坑、富岙三个乡镇交界处 44.5 3 外大会工业小区 百丈漈镇域东侧，外大会村东南侧，紧邻56省道 6.8 4 米斗山工业小区 镇域南部米斗山一带 94.7 图2-1 文成县百丈漈镇城镇总体规划图 符合性分析：本项目位于该规划中的外垟工业小区内，用地为二类工业用地，本项目选址符合文成县百丈漈镇城镇总体规划对用地性质的要求。 2、文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划 根据杭州规划设计研究院编制的《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划》的主要内容： （1）规划范围 本次规划用地位于百丈漈镇区西南部，用地涉及百丈漈和西坑镇两个乡镇，规划区总用地面积1.54平方公里。 功能定位 从一期已批用地企业生产类型来看，未来外垟工业小区将主要以汽摩配、模具、锻造产业为主。未来外垟工业小区凭借与西坑高速互通口和56省道连接线便捷的交通联系，以及百丈漈镇区良好的城镇依托，通过节约集约利用土地，形成以机械制造、轻工、农产品加工等轻微污染行业为主的工业小区。并与镇域其他工业小区一起形成相关上下游产业分工协作的产业集群。 （3）产业准入措施 ① 主要标准 COD排放量在6吨/年以下，氨氮排放量在1.0吨/年以下。 不属于限制、禁止类的项目其产生的污水必须排入污水管网，确需单独排放的，必须达到污水一级排放标准，并在申请核准、备案和报批环评时，必须提供与污水集中处理厂签订的污水集中处理合同文本。 ② 主要禁止类项目 含氰电镀等金属表面处理工艺技术（军用除外）、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术、年产3万吨以下废纸造纸（特种纸除外）、草浆、棉浆化学制浆、年产50万吨以下木浆化学制浆、放射性制品、淀粉发酵法制酒精、化学法制酱、醋生产线、汞法烧碱、电炉法生产黄磷、生产氰化钠的氨钠法及氰熔体工艺、高中温钠法百草枯农药工艺、低效高毒农药（多氯联苯、除草醚、杀虫眯、氯丹、七氯、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷、磷胺、甘氟、毒鼠硅等）、年产1万吨以下合成染料、铅铬黄、氧化铁红颜料装置。 ③ 主要限制类项目 不符合循环经济要求的废旧机电、金属拆解回收、拆洗船、镀锌钢管、工艺技术落后的精细化工生产线或装置、禁止类以外的所有合成农药项目、硫磺制酸、禁止类以外的其它电石生产装置、四氯化碳项目、甲醛、偶氮苯类染料中间体、非水溶性油漆、涂料、工艺技术落后、产品档次低的化学原料药项目、新建DMT法聚酯装置、合成脂肪醇项目（含羰基合成醇、齐格勒醇、不含油脂加氢醇）、三聚磷酸钠生产线、电路板腐蚀、金属表面酸洗。 （4）总体布局结构 综合整体分析，最终规划形成“一心两轴四组团”的用地结构。 “一心”工业小区内形成的公共服务中心。 “两轴”沿56省道和沿南北向主要道路的发展轴。 “四组团”为规划形成的4个产业发展组团。 A.二类工业用地 ①规划原则 以整体性出发，体现规模效益，在生态效益和经济效益相协调的基础上尽可能多的开发用地。 结合道路布局，考虑开发的时序要求划分片区，体现可操作性和管理的灵活性。 坚持可持续发展原则，考虑未来工业区整体扩大的可能，在道路等设施的建设上留有余地。 ②用地布局 区内工业用地以二类工业用地为主，通过道路以及地形划分为三个组团，二类工业用地面积为120.42公顷。一类工业用地位于区内南部组团，56省道东侧，用地面积6.05公顷。 考虑到对工业形象的展示，在沿老56省道沿线两个工业组团建议以布置标准厂房为主。或以政府操作为主，由政府组织开发，建设标准厂房，然后采取出租的形式为中小企业提供发展的平台，即促进了个体经济的发展也体现政府经营的可持续发展理念。 （5）水资源 本区纳入百丈漈镇供水系统，水源主要由百丈漈镇水厂解决。 符合性分析：本项目主要从事PVC塑料线槽及配件制造，位于文成县百丈漈外垟工业区内。项目废水为生活废水，废气为有机废气、HCl和粉尘，项目与居住用地距离较远，不属于规划禁止类与限制类项目，符合外垟工业小区控制性规划的要求。 图2-2 文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划图 3、文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划环境影响报告书 根据浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制的《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性详细规划环境影响报告书》的主要内容： 根据规划，文成县百丈漈镇外垟工业小区为二类工业区，重点发展汽摩配、模具、锻造产业，严格把关企业进驻门槛，严禁高污染、高耗能、高耗水的企业进驻本园区，严禁企业设置锅炉。根据规划区环境制约因素，要求在污水处理厂建成运营前，应严格控制有生产废水的项目入驻，优先无生产废水的项目入驻，区内产生的污废水需严格处理达标后做中水回用，不外排，不得偷排、漏排。污水处理厂建成运营后，应明确禁止含有有毒有害废水的项目入园，鼓励废水量小或无生产废水的企业入园，污废水经预处理达标后方可纳管排放。 规划区具体产业导向建议为： 鼓励类：大力发展汽摩配、模具、锻造等主导产业；鼓励新型建材、鞋材、箱包、纺织等工业生产项目。发展生态农业、绿色农产品深加工、旅游产品加工等建设项目；高新生物技术和绿色有机食品深精加工综合利用技术。 限制类：限制有漂洗、发兰、喷漆、酸处理等表面处理工艺的项目入园。 禁止类：禁止化工、农药、医药、味精、酒精、造纸、制革、印染、电镀等重污染工业生产项目。杜绝废水污染较重、废水量大、废水难以治理的项目入园。 该规划环评建议： ① 规划项目坚持高起点、高水平、耗能少、低污染、效益高的产品，符合可持续发展的要求的项目，按照循环经济要求拉长产品链，开展选择性招商，整体上提高资源利用水平，减轻污染负荷。 ② 企业引进过程中应进行工艺技术和污染治理可行性审核，对污染严重、高物耗、高能耗、恶臭影响大和“三废”治理难度较大的企业不得引进。 ③ 本工业小区禁止引入化工、农药、医药、味精、酒精、造纸、制革、印染、电镀等排放生产废水为主的污染项目。 符合性分析：根据以上内容，本项目建成后主要为PVC塑料线槽及配件制造，不属于外垟工业小区限制和禁止类项目，符合规划环评中外垟工业小区产业发展要求。 4、环境功能区划概况 根据《浙江省环境功能区划》，本项目位于文成北部农产品环境安全保障区（0328-Ⅲ-1-1），属于农产品环境安全保障区，见附图。 （1）基本概况 划定范围以基本农田保护区、耕地保护底线面积为依据，位于文成县北部，主要包括南田镇、西坑畲族镇等2个乡镇，面积为93.81平方公里 （2）环境质量目标： 区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。空气环境达到《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级标准。土壤环境质量达到 《土壤环境质量标准》 (GB15618-1995)二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》。 （3）管控措施 ① 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 ② 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 ③ 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 ④ 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 ⑤ 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 ⑥ 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 ⑦ 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 ⑧ 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 （4）负面清单 该环境功能区禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目，禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目。本项目位于外垟工业园区，为塑料制品制造，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，因此不属于负面清单中禁止类项目。负面清单整理如下表所示。 表2-3 负面清单 项目类别 主要工业项目 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目） 27、煤炭洗选、配煤； 29、型煤、水煤浆生产； 30、火力发电（燃气发电、热电）； 46、黑色金属压延加工； 50、有色金属压延加工； I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素） K机械、电子（除属于一类工业项目外的）； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）； 86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）； M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）； N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））； 119、化学纤维制造（单纯纺丝）； 120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（使用有机溶剂的）； 140、煤气生产和供应（煤气生产）； 155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目） 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 68、耐火材料及其制品中的石棉制品； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 符合性分析：对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于塑料制品业，位于文成县百丈漈外垟工业区内，规划为工业用地，属于工业功能区（工业集聚点）之内的新建二类工业项目，符合管控措施要求，因此不属于负面清单二类工业项目范畴内的禁止类项目。因此，项目的建设符合该功能区建设的要求。 5、百丈漈镇污水处理厂概况 ①工程简介 百丈漈镇污水处理厂厂址位于56省道连接线北侧（坞支峰坡底），污水厂总占地面积17810.92m2。远期设计年限为2020年，建设规模为0.8万m3/d；近期设计年限为2015年，建设规模为0.1万m3/d。百丈漈片区（包括百丈漈镇、外垟工业小区及远期建设的米斗山工业小区）污水收集后，经污水泵站（或泵井）提升后统一送至百丈漈污水处理厂统一处理；污泥处理推荐采用机械浓缩脱水工艺。 ②污水处理工艺 污水处理厂确定采用预处理＋二级生化处理（A2/O工艺）＋深度处理（絮凝沉淀+过滤”）的污水处理工艺流程，污水处理厂（站）尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》一级A标准。 污水处理工艺如下： 图2-3 污水处理工艺流程图 ③服务范围 根据《文成县南田镇镇总体规划》（2011-2020）和《文成县百丈漈镇城镇总体规划》（2010-2020）的内容，同时为最大程度保护水源地，本工程服务范围为南田镇镇区及南田镇镇区周边村庄、百丈漈镇镇区、二源社区和外垟工业小区、米斗山工业小区（远期）2个工业小区。 ④污水处理厂运行情况 根据《关于文成县第三季度城镇污水处理设施规范化运行监督考核情况的公示》中的相关内容：“文成县百丈漈污水处理厂具备相应的污水处理厂运营的条件。2018年截至第三季度正常运行天数263天，运行负荷率27.69%；出水目标达标率为100%，有完善的运行管理制度，并已按照规定履行日常巡查、维护、养护，保障设施的安全运行，有安全管理制度、突发事件应急预案、配备必要的抢险装备及器材，并定期组织演练。污泥处置规范有序并做到无害化处理。”由此可知，文成县百丈漈污水处理厂运行状况良好。 图2-4 百丈漈污水系统服务范围 本项目位于文成县百丈漈外垟工业区内，属于百丈漈镇污水处理厂服务范围。项目所在地废水可以纳管百丈漈镇污水处理厂。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境等）： 1、地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015)，本项目附近地表水属于泗溪文成保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本环评引用2018年1月3日温州新鸿检测技术有限公司对项目周边地表水的监测数据对地表水质进行评价，监测点位图见图3-1，监测结果汇总见表3-1。 图3-1 环境质量现状监测点位图 表3-1 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 检测点位置 检测项目 检测时间/结果 标准 指数 水质 类别 10:15 11：28 14:22 平均值 地表水监测点位 （东北侧1.183km） pH值 / 氨氮 Ⅰ类 总磷 Ⅱ类 高锰酸盐指数 Ⅲ类 化学需氧量 Ⅲ类 五日生化需氧量 Ⅲ类 溶解氧 Ⅲ类 石油类 Ⅰ类 评价方法根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的水质指数法，对各污染物的污染状况作出评价。 单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数： Si，j = Ci，j / Csi 式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j——评价因子在i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi——因子的评价标准。 DO的标准指数为： SDO，j= DOj＞DOf SDO，j=DOs/DOj DOj≤DOf 式中：SDO，j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)； DOj—j点测定的溶解氧浓度，mg/L； DOs—溶解氧的地表水质标准值，mg/L； T—水温，℃。 pH的评价标准指数为： SpH,j＝ pHj≤7.0 SpH,j＝ pHj>7.0 式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH值实测统计代表值； pHsd——评价标准中pH值的下限值； pHsu——评价标准中pH值的上限值。 水质参数标准指数≤1，表明该因子符合水质评价标准，满足功能区使用要求；标准指数>1，表明该因子超过了水质评价标准，已经不能满足规定的水质标准，也说明水质已受到该因子污染，指数值越大，污染程度越重。 根据监测数据，项目附近地表水水质现状较好，各项污染物指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，满足Ⅲ类水环境功能区要求。 2、环境空气 （1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《温州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年文成县环境空气质量（AQI）优良率为99.1%。文成县环境空气中的二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和二氧化氮年均浓度，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）24小时平均浓度第95百分位数，二氧化硫和二氧化氮24小时平均浓度第98百分位数，一氧化碳24小时平均浓度第95百分位数，臭氧日最大8h平均第90百分位数均达标。文成县空气质量现状评价表见下表。 表3-2 2018年文成县大气基本污染物监测数据统计分析表 单位：ug/m3 污染物 评价指标 现状浓度/(ug/m3) 标准值 /(ug/m3) 占标率/% 达标情况 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 达标 24小时平均第95百分位数 达标 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 达标 24小时平均第95百分位数 达标 二氧化硫 年平均质量浓度 达标 24小时平均第98百分位数 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 达标 24小时平均第98百分位数 达标 臭氧 日最大8h平均第90百分位数 达标 一氧化碳 24小时平均第95百分位数浓度 达标 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）判定，文成县2018年环境空气质量达标。因此，文成县属于达标区 （2）其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物空气质量现状，引用我公司于2019年08月13日-19日委托温州新鸿检测技术有限公司对项目附近的其他污染物非甲烷总烃的监测数据。其他污染物补充监测点位见图3-1，基本信息见表3-3，环境质量现状（监测结果）见表3-4。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 1# 1182 -72 非甲烷总烃 2019年08月13日-19日 东南 1.16km 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准mg/m3 监测浓度范围mg/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 X Y 1# 1182 -72 非甲烷总烃 1h 2.0 0 达标 从上表监测数据可看出，项目所在地附近同垟村非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值。本项目所在区域环境空气质量良好，能够满足二类功能区要求。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为工业区，因此属于3类声环境功能区。我公司于2019年1月02日在项目厂界进行了现场监测，项目共设置监测点4个。监测点位见图3-1，监测结果见表3-5。 表3-5 项目噪声监测结果 单位：dB（A） 序号 位置 噪声值 评价标准 评价结果 昼间 昼间 达标 1# 北边界 60.2 65 达标 2# 西边界 59.7 65 达标 3# 南边界 58.9 65 达标 4# 东边界 57.9 65 达标 根据监测结果，项目所在地厂界昼间声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准要求。建设项目所在地周围环境昼间声环境质量现状良好。 4、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于116、塑料制品制造中报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于橡胶和塑料制品业，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不开展土壤环境影响评价。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、水环境保护目标：项目所在地附近地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 2、环境空气质量保护目标：空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声环境保护目标：项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准要求。 4、生态环境：保护目标为项目所在地周围的生态环境质量。 5、敏感点：本项目地块周边敏感保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 1 126 -28 外垟村 外垟和洞坟两个村于2004年合并同垟村，约220户，770人 二类区 东 93 2 1906 -179 洞坟村 二类区 东南 1820 3 2386 -501 上石庄村 人群，约187户，655人 二类区 东南 2160 4 394 -1404 石竹寮民族村 人群，约70户，245人， 二类区 东南 1010 5 -28 -1777 东溪村 人群，约30户，105人 二类区 南 1910 6 -559 -394 江山民族村 人群，约20户，70人 二类区 西南 465 7 -2178 -989 敖里村 人群，约60户，共计210人 二类区 西南 2200 8 -1619 -1827 双前民族村 人群，约20户，70人 二类区 西南 2320 9 -1576 881 旁边垟村 人群，约153户，538人 二类区 西北 1900 10 -1712 1368 三星村 人群，约20户，70人 二类区 西北 2250 11 165 2242 西里村 人群，约60户，210人 二类区 东北 2460 12 681 910 长塘村 人群，约250户，875人 二类区 东北 935 13 -2299 -1891 双山村 人群，约50户，175人 二类区 西南 3050 14 440 -2460 吴岙 人群 二类区 东南 2430 15 2440 2370 长垄 人群 二类区 东南 3140 16 2012 1454 神力嘉南美地 人群 二类区 东北 2350 地表水环境 1 1540 1046 百丈漈水库 饮用水源 Ⅲ类水体 东北 1700 *备注：1#外垟村和2#洞坟村已合并成同垟村，现改名为八都村。12#长塘村由原莲塘、长降2个村组成。6#江山民族村和13#双山村已合并成凤鸣村。10#三星村已并入旁边垟村。5#东溪村已并入富岙村。 图3-2 敏感保护目标图

评价适用标准

| 环境质量标准 环境质量标准 | 1、环境空气 根据浙江省文成县空气质量功能区规划（调整）图，项目所在地属二类环境空气质量功能区。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值。相关标准值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准 标准 污染物项目 平均时间 二级浓度 限值 单位 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) SO2 年平均 60 (g/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 (g/m3 1小时平均 200 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 2、地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目所在地附近地表水为飞云15段，水功能区为泗溪文成保留区，目标水质Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，相关标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 水质参数 单位 评价标准 pH值 无量纲 6～9 溶解氧 mg/L ≥5 COD mg/L ≤20 氨氮 mg/L ≤1.0 BOD5 mg/L ≤4 高锰酸盐指数 mg/L ≤6 石油类 mg/L ≤0.05 总磷 mg/L ≤0.2 3、声环境 项目拟建区尚未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为工业区，因此属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准，即昼间65dB，夜间55dB。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 污染物排放标准 总量控制指标 总量控制指标 | 1、废水 本项目冷却水及喷淋废水回用于生产，不外排。本项目产生废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至百丈漈污水处理厂，其中氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准。项目废水最终经百丈漈污水处理厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T18918-2002)中的一级A标准后排放。相关标准见表4-3。 表4-3 水污染物纳管及排放标准 单位：mg/L， pH除外 污染物 pH COD SS 石油类 氨氮 总磷 总氮 三级标准 (GB 8978-1996) 6-9 500 400 20 35 8 70 一级A标准(GB18918-2002) 6-9 50 10 1 5(8) 0.5 15 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 废气 本项目造粒、挤出成型、磨粉、破碎等工序产生的工艺废气、备用发电机的燃油废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)，对备用发电机烟气黑度排放限值按林格曼黑度1级执行。相关标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准中相关排放限值 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓限值 排气筒高度(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 240 15 0.77 0.12 SO2 550 15 2.6 0.40 非甲烷总烃 120 15 10 1.0 HCl 100 15 0.26 0.20 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。具体标准见下表。 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模标准，详见下表。 表4-6 饮食单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率(108J/h) 1.67，＜5.00 ≥5.00 ＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影响面积(m2) ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 3、噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区对应的标准，相关标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声标准 厂界外声环境功能区类别 昼间等效声级dB 夜间等效声级dB 3类 65 55 4、固废 固废处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。本项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。危险固废另执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014] 197号）要求，对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四种主要污染物实施排放总量控制。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 1、总量控制指标 根据项目的特点，本项目需要进行污染物总量控制的指标主要是：COD、NH3-N。另粉尘和挥发性有机物（VOCs）作为总量控制建议指标。 2、总量平衡原则 ①根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10号）中规定，新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对主要污染物进行外部削减替代，以实现区域总量平衡。根据第八条”新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目不排放生产废水，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 ②根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012] 146号）：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。温州市属于一般控制区，工业粉尘实行1.5倍削减量替代。 ③根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划[2017] 250号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017] 29号），本项目排放的挥发性有机物（VOCs）列入总量考核指标。新建项目涉及挥发性有机物排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代。 3、总量控制建议 本项目实施后主要污染物总量控制指标排放情况见表4-8。 表4-8 主要污染物总量控制指标 单位：t/a 项目 污染物 新增排放量 总量控制值 区域削减 替代比例 区域削减 替代总量 废水 COD 0.04 0.04 / / NH3-N 0.004 0.004 / / 废气 粉尘 1.019 1.019 1:1.5 1.529 VOCs 0.763 0.763 1:2 1.526 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 1、生产工艺流程 本项目建成后，年产6000吨PVC塑料线槽及配件，主要生产工艺流程见下图所示。 图5-1 生产工艺流程及产污节点示意图 工艺流程说明： （1）混料：本过程包括投料、混料、出料。项目原辅材料（粉末状PVC树脂、重质碳酸钙、热稳定剂等）经人工辅以推车方式运至混料车间，人工拆袋后，将粉末状PVC树脂投入混料机组，然后加入氯化石蜡增塑剂搅拌片刻，待PVC树脂将增塑剂基本吸收后，加入计量待用的热稳定剂，靠摩擦热使料温升至90℃左右，再按比例加入填充剂、着色剂等辅料进行混料。 （2）造粒：混合料在造粒机中通过电加热的方式使原材料加热成熔融状态，通过挤出机挤出，工艺控制温度约为100℃~120℃。挤出后的料条通过风冷定型。冷却后的料条进行切粒，切粒装袋后，供挤出生产线使用。 （3）螺杆挤出成型：挤出机温度一般控制在150~185℃（稳定剂、增塑剂的添加控制温度的急剧变化）；挤出机螺杆转速10~30转/min。挤出机采用循环水冷方式进行管材冷却降温定型。 挤出机主机加热部分温度变化情况一览表见下表。 表5-1 挤出机主机加热部分温度一览表 单位：℃ 机头二段 机头一段 机头合流芯 螺筒四段 螺筒三段 螺筒二段 螺筒一段 185 175 165 160 170 175 150 （4）冷却定型：挤出机挤出管材后，通过冷却水箱进行冷却定型，冷却水箱末端设 置有牵引机牵引，匀速通过水箱。冷却水箱尺寸为0.4m×0.4m×2m；冷却水箱冷却水循环外流至循环冷却水池，循环冷却后回用于冷却定型工序。 （5）切割、钻孔：冷却后的塑料管材，根据客户需求，对生产的管材进行二次切割、钻孔，通过组装以及配件安装，生产各类形材。 （6）破碎磨粉：对不合格品、余料等进行破碎研磨并造粒，重新进入流程。 2、污染工序及污染因子 项目在生产过程中会产生废气、噪声和固废，本项目污染工序及污染因子如表5-2所示。 表5-2 项目污染工序及污染因子汇总 类别 污染源 主要污染因子 废水 生活污水 氨氮、COD 废气 投料、混料、粉碎、磨粉等 粉尘 造粒、挤出成型 有机废气、HCl 备用发电机 燃油废气 噪声 设备运行噪声 运行噪声 固废 生产过程 沉降粉尘 废气处理 非甲烷总烃 日常生活 生活垃圾 二、工程污染分析 施工期 本项目基建已完成，因此不再对施工期工程污染进行分析。 营运期 1、废水 项目产生的废水主要为员工生活废水、造粒工序产生的直接冷却水和废气处理产生的喷淋废水。 （1）生活废水 本项目新增员工34人，厂内食宿，员工生活用水量按100L/(人•d)计，则新增员工生活用水量约3.4t/d、1020t/a。转污率按80%计，则生活污水产生量为816t/a。根据以往的生活污水调查资料，生活污水中主要污染物浓度COD为500mg/L、NH3-N为35mg/L。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管至百丈漈镇污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 本项目生活废水污染物产生及排放量见表5-3。 表5-3 废水中污染物排放情况汇总 污染物 产生浓度 (mg/L) 产生量 （t/a） 纳管 百丈漈镇污水处理厂 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活废水 水量 — 816 — 816 — 816 COD 500 0.41 350 0.29 50 0.04 NH3-N 35 0.029 35 0.029 5 0.004 （2）冷却水 项目挤出工序冷却定型需用水，项目生产厂区内建设有冷却定型水箱。挤出工序冷却用水约5m3/d，损耗约占10%，每天新补充水量约0.5m3/d。本项目对冷却水水质要求不高，经过循环水池自然冷却后，冷却水循环利用，不外排。 （3）喷淋废水 本项目废气塔拟采用水喷淋的方式除氯化氢废气，主要污染因子为pH，建设单位通过定期对喷淋废水加注碱液，循环利用，不外排。 （4）厂区防尘用水 厂区、厂房防尘用水量约为1m3/d。 （5）水平衡 图5-2 项目水平衡图 单位：m3/d 2、废气 （1）混合、投料粉尘 本项目粉尘包括粉状原材料配料、投料过程产生的粉尘。配料过程由人工称量加料，在由包装袋向料称倾倒和称量后加料过程会有粉尘产生。配料粉尘产生量与工人操作水平有很大关系，根据类比调查及经验估算，粉尘产生量约占粉料用量的0.3‰，本项目粉料使用量为7046t/a(5846t为原辅料，1200t为磨粉量），则粉尘产生量约2.114t/a。本项目生产车间封闭，在操作台上方设集气装置，粉尘收集效率以90%计，经布袋除尘装置处理后楼顶排放（排气筒P1、P2），除尘效率按95%计，即有组织排放量为0.095t/a。未经收集的粉尘90%车间内沉降，约0.19t/a，做固废处置，其余约0.021t/a呈无组织排放。布袋收集的粉尘回用于生产。日混料、投料时长约4h。污染物产生及排放情况见表5-4。 （2）破碎粉尘 本项目设3台破碎机，对大块边角料、不合格品进行破碎处理。根据建设单位提供信息，大块边角料和不合格品约占原料总用量的18%，则需破碎边角料及次品约1080t/a。破碎机日破碎时长约8h。边角料及次品经破碎后粒径约为1-2cm，破碎粒径较大，类比同类企业，粉碎过程中约有3‰的原料成为粉尘，则粉尘产生量为3.24t/a。本项目破碎磨粉车间封闭，拟在破碎机上方设集气罩，破碎粉尘经集气后引至布袋除尘器处理后不低于15m高空排放（P3）。集气率取90%，脉冲式布袋除尘器处理效率取95%，则项目有组织排放量为0.146t/a；未经收集的粉尘90%车间内沉降，约0.292t/a，做固废处置；其余0.032t/a呈无组织排放。污染物产生及排放情况见表5-4。 （3）磨粉粉尘 在生产过程中，在对牵引出的管材进行切割时，会产生一定量的边角料，约占产品的20%，即1200t，对该边角料进行破碎、磨粉，重新回用于生产。本项目共设3台磨粉机，单台磨粉机最大产能为0.2t/h，日工作8h。粉尘产生量按照需要破碎磨粉的边角余料的1%，即12t/a。项目生产用磨粉机为封闭式运行，磨粉后通过螺杆输送至旋风除尘器进行分选，粉尘颗粒大部分在离心作用下落入料斗，剩余细小粉尘再通过脉冲式布袋除尘器进行收集后不低于15m高空排放（P4），收集到的粉尘作为原料用于造粒工序。磨粉车间封闭，集气率取95%，脉冲式布袋除尘器处理效率取95%，则项目有组织排放量为0.57t/a；未经收集的粉尘90%车间内沉降，约0.54t/a，做固废处置；其余0.06t/a呈无组织排放。污染物产生及排放情况见表5-4。 （4）造粒、挤出成型废气 根据李法鸿、袁兴中等人研究（《废塑料混合物分段热裂解的研究》，《石油炼制与化工》2001年第32卷第5期），聚氯乙烯在分段加热升温进行热裂解过程中，在200℃左右开始发生第一次急剧减量，聚氯乙烯发生C-Cl键断裂开始进行脱出氯化氢反应，裂解减量约8%；当裂解温度为280℃时，聚氯乙烯热裂解的减量为55.7%，脱出氯化氢的效率为98.1%。本项目各种原料造粒、成型温度均在裂化分解温度以下，理论上在成型温度下不会裂化分解产生游离单体氯化氢废气。本项目造粒和挤出温度均低于200℃，且造粒过程添加稳定剂，在加热时间较短、温度较低的情况下，PVC基本不会分解产生氯化氢，较难定量，环评仅对其进行定性分析。 1）造粒废气 本项目通过塑料挤出机（10台）将混合原料造粒成型，造粒供需采用电加热，工作温度为100℃~120℃，原料分解温度在170℃以上。在原料造粒加热转化为流态的过程中，会有少量异味气体挥发产生，即挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），由于这部分废气的成分及含量不固定，亦无相对应的具体排放标准，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，因此以非甲烷总烃计。由于塑料粉末受热，可能产生少量HCl。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版），非甲烷总烃的排放系数取0.22kg/t树脂原料。根据业主提供的资料，项目年加工树脂原料4279t（其中3566t为外购料、713t为边角料和残次品），则造粒有机废气产生量约0.941t/a。日平均作业时长10h，则造粒无组织废气产生源强为0.047kg/h，有组织废气产生源强为0.267kg/h。 2）挤出废气 项目在挤出过程中，使用的主要原材料为PVC树脂，挤出加热温度在150~185℃， 原材料不会分解，但在加热挤出过程中由于受热会有少量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氯化氢挥发出。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版），非甲烷总烃的排放系数取0.539kg/t树脂原料。项目年加工树脂原料4279t（其中3566t为外购料、713t为边角料和残次品），则挤出有机废气产生量为2.306t/a。日平均作业时长10h，则挤出成型无组织废气产生源强为0.115kg/h，有组织废气产生源强为0.653kg/h。 3）合计 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》浙环发[2013]54号文件：其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。本项目设25台PVC挤出机（造粒、挤出混用），拟设一套水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置对造粒和挤出过程中产生的废气进行处理，HCl易溶于水，UV光催化+活性炭吸附装置可有效去除有机废气。塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理，业主单位应委托有资质的单位设计并安装集气罩，收集效率不低于85%。废气收集后引至水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置，处理效率取90%，总风机风量预计为40000m3/h。有机废气经上述处理后再由15m高排气筒高空排放（P5）。污染物产生及排放情况见表5-5。 （5）备用发电机燃油废气 发电机采用轻柴油发电，发电时产生燃油废气，排放SO2等污染物，因发电机仅在停电时作应急供电使用，使用频次低，且发电机使用时间无法确定，污染源强难以确定。 （6）厨房油烟 根据对当地居民用油情况的类比调查，目前居民食用油用量约30g/(人·d)，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，项目就餐人数34人，则油烟产生量约8.66kg/a。厨房日作业时间以2h计，安装处理风量为5000m3/h的风机一台，油烟的产生浓度为2.89mg/m3。安装净化效率不低于75%的油烟净化装置，则油烟的实际排放量为2.17kg/a，油烟的实际排放浓度为0.72mg/m3。油烟废气经油烟净化装置处理后，通过专用烟道综合楼楼顶排放（P6，排放高度约20m）。 （7）废气源强汇总 废气污染源强核算结果及相关参数汇总见表5-4，废气源强核算结果及相关参数汇总见表5-5。 布袋除尘系统、有机废气处理系统出现故障（包括收集系统故障、净化系统故障、布袋除尘器破损故障等），将会直接影响到废气净化系统的运行情况。本项目非正常工况按照废气收集治理措施达不到应有效率，去除率按50%核算。

表5-5  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间(h/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(kg/h) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) |  |
| 混合、投料 （1F、2F） | 排气筒P1、P2 | 颗粒物 | 类比 | 5000 | 7.928 | 0.040 | 布袋除尘 | 95 | 物料衡算法 | 5000 | 0.396 | 0.002 | 4 |
|  | 无组织 |  |  | — | — | 0.018 | / | / |  | — | — | 0.018 |  |
|  | 非正常排放 | 排气筒P1、P2 |  |  | 5000 | 7.928 | 0.040 | 布袋除尘 | 按照正常工况下去除率的50%核算 |  | 5000 | 3.964 | 0.020 | / |
| 破碎粉尘（2F） | 排气筒P3 | 颗粒物 | 类比 | 5000 | 12.15 | 0.061 | 布袋除尘 | 95 | 物料衡算法 | 5000 | 0.608 | 0.003 | 8 |
|  | 无组织 |  |  | — | — | 0.014 | / | / |  | — | — | 0.014 |  |
|  | 非正常排放 | 排气筒P3 |  |  | 5000 | 12.15 | 0.061 | 布袋除尘 | 按照正常工况下去除率的50%核算 |  | 5000 | 6.075 | 0.030 | / |
| 磨粉粉尘（1F） | 排气筒P4 | 颗粒物 | 类比 | 5000 | 23.75 | 0.119 | 布袋除尘 | 95 | 物料衡算法 | 5000 | 1.188 | 0.006 | 8 |
|  | 无组织 |  |  | — | — | 0.025 | / | / |  | — | — | 0.025 |  |
|  | 非正常排放 | 排气筒P4 |  |  | 5000 | 23.75 | 0.119 | 布袋除尘 | 按照正常工况下去除率的50%核算 |  | 5000 | 11.875 | 0.059 | / |
| 造粒、挤出成型（1F、2F） | 排气筒P5 | 非甲烷总烃 | 类比 | 40000 | 2.300 | 0.092 | UV+活性炭吸附 | 90 | 物料衡算法 | 40000 | 0.230 | 0.009 | 10 |
|  | 无组织 |  |  | — | — | 0.162 | / | / |  | — | — | 0.162 |  |
|  | 非正常排放 | 排气筒P5 |  |  | 40000 | 2.300 | 0.092 | UV+活性炭吸附 | 按照正常工况下去除率的50%核算 | 40000 | 40000 | 1.150 | 0.046 | / |

表5-6  工艺废气年产生与排放情况

| 项目 | 产生量 （t/a） | 排气筒参数及编号 | 无组织排放（t/a） | 有组织排放（t/a） | 总排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合、投料 | 2.114 | P1、P2，风量5000m3/h，内径0.3m，高度15m | 0.021 | 0.19 | 0.211 |
| 破碎粉尘 | 3.24 | P3，风量5000m3/h，内径0.3m，高度15m | 0.032 | 0.146 | 0.178 |
| 磨粉粉尘 | 12 | P4，风量5000m3/h，内径0.3m，高度15m | 0.06 | 0.57 | 0.63 |
| 造粒、挤出成型 | 非甲烷总烃 | 3.247 | P5，风量40000m3/h，内径1m，高度15m | 0.487 | 0.276 | 0.763 |

3、噪声 本项目运行时生产设备产生噪声，主要噪声源为混合机、挤出机等，根据设备数量和噪声水平，运转时具体设备源强见表5-7所示。 表5-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表单位：dB(A) 工序/生产线 装置/噪声源 声源类型（频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 核算 方法 噪声值 工艺 降噪 效果 核算方法 噪声值 PVC造粒 混合机 频发 类比 76 减振、墙体阻隔 20 类比 56 4 挤出机 频发 类比 78 减振、墙体阻隔 20 类比 58 10 挤出 生产线 挤出机 频发 类比 76 减振、墙体阻隔 20 类比 56 10 牵引机 频发 类比 70 减振、墙体阻隔 20 类比 50 10 角度切割机 频发 类比 70 减振、墙体阻隔 20 类比 50 8 冲孔机 频发 类比 70 减振、墙体阻隔 20 类比 50 8 边角料处理 磨粉机 频发 类比 75 减振、墙体阻隔 20 类比 55 8 破碎机 频发 类比 83 隔声、减振、墙体阻隔 25 类比 58 8 3、固废 本项目固废主要有生产固废和生活垃圾，生产固废主要车间沉降粉尘、废机油、废活性炭等，生活垃圾主要来源于职工日常生活。 （1）沉降粉尘 配料、混料、投料、破碎、磨粉等工序产生的未经收集的粉尘，部分车间内沉降，地面清理收集的粉尘量约1.022t/a，该粉尘委托环卫部门清运。 （2）废活性炭 项目有机废气处理采用活性炭吸附，活性炭使用一段时间后会因“吸附饱和”而失去功效，因此要定期更换。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，采用吸附抛弃法，吸附剂为活性炭时，VOCs质量百分含量按15%计（核算基准为吸附剂使用量），经计算本项目活性炭装置年处理有机废气约1.037t（UV光催化处理率以40%计），则项目每年约产生7.95吨废弃活性炭，废弃活性炭属于危险固废（HW49，900-041-49），需委托有资质的单位进行再生利用及最终处置。企业应将吸附饱和的废活性炭应及时更换，活性炭装填量约为2t，活性炭需75d更换一次，以确保废气净化设施正常稳定运行。 （3）废包装袋 本项目部分原料袋装，年产生废包装袋约0.6t/a，外售或综合利用。 （4）废机油 根据建设单位提供资料，项目机械设备机油定期更换产生一定量的废机油，约为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年），废机油属于危险废物（废物类别HW08，废物代码900-214-08），需委托有资质单位统一处理处置。 （5）生活垃圾 项目拟设员工人数为34人，生活垃圾量按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10.2t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （6）固废汇总 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定进行判定，固体废物属判定结果见表5-8。 表5-8 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 是否属固体废物 判定 依据 1 沉降粉尘 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 固态 塑料 1.022 是 4.3 a） 2 废活性炭 废气处理 净化 固态 炭、有机物等 7.95 是 4.1 l） 3 废包装袋 原料包装 固态 塑料等 0.6 是 4.1 h） 4 废机油 设备维护 半固态 机油 0.6 是 4.1 d) 5 生活垃圾 办公生活 固态 食物残渣、 废纸张等 10.2 是 4.1 h） 根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）进行判定，危险废物属性判定详见表5-9、表5-10。 表5-9 危险废物属性判定（1） 序号 固体废物名称 产生工序 是否需进行 危险特性鉴别 鉴别分析的指标 选择建议方案 1 沉降粉尘 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 否 / 2 废包装袋 原料包装 否 / 3 生活垃圾 办公生活 否 / 表5-10 危险废物属性判定（2） 序号 废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物类别及废物代码 1 废活性炭 废气处理 是 HW49 900-041-49 2 废机油 设备维护 是 HW08 900-214-08 表5-11 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 7.95 废气处理净化 固态 炭、有机物 有机物 活性炭装置每75天更换1次 T/In 暂存于危废暂存点，并委托具备处理资质的单位集中处理。 2 废机油 HW08 900-214-08 0.6 设备维护 半固态 机油 机油 设备每半年保养一次 T/I 表5-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物 名称 固废 属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算 方法 产生量/（t/a) 工艺 处置量/（t/a) 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 混料机、破碎机、磨粉机等 沉降粉尘 一般 固废 物料衡算法 1.022 外售 处理 1.022 环卫部门 废气处理设施 活性炭吸附装置 废活性炭 危险 废物 产污系数法 7.95 委托 处置 7.95 有处置资质单位 机械设备维护 机械设备 废机油 危险 废物 类比 0.6 委托 处置 0.6 原料包装 包装 废包装袋 一般固废 类比 0.6 外售 0.6 再生物资回收单位 员工生活 员工生活 生活垃圾 一般 固废 产污系数法 10.2 环卫 清运 10.2 环卫部门 5、污染源汇总 综上所述，本项目运营后主要污染物经相关措施处理后，其产生与排放情况见下表5-13。 表5-13 项目主要污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a（备注单位除外） 污染源类型 污染物 产生量 削减量 排放环境量 水污染源 废水量 816 0 816 COD 0.41 0.37 0.04 氨氮 0.029 0.025 0.004 废气污染源 颗粒物 17.354 16.335 1.019 造粒、挤出成型 非甲烷总烃 3.247 2.484 0.763 HCl 少量 少量 少量 发电机燃油废气 少量 0 少量 厨房油烟废气 8.66kg/a 6.49kg/a 2.17kg/a 固体废物 沉降粉尘 1.022 1.022 0 废活性炭 7.95 7.95 0 废机油 0.6 0.6 0 废包装袋 0.6 0.6 0 生活垃圾 10.2 10.2 0 注：固废经处置后排放量为零。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生浓度 及产生量 | 预计排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 | 颗粒物 | 17.354t/a | 1.019t/a |
|  | 造粒、挤出成型 | 非甲烷总烃 | 3.247t/a | 0.763t/a |
|  |  | HCl | 少量 | 少量 |
|  | 发电机 | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 2.89mg/m3 | 8.66kg/a | 0.72mg/m3 | 2.17kg/a |
| 水 污 染 物 | 员工日常生活 | 生活废水 | 废水量816t/a ①CODcr： 500mg/L，0.41t/a ②NH3-N： 35mg/L，0.027t/a | 废水量816t/a ①CODcr： 50mg/L，0.04t/a ②NH3-N： 5mg/l，0.004t/a |
|  | 冷却 | 冷却水 | 循环使用，不外排 |
|  | 废气处理 | 喷淋废水 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | ①配料、混料、投料、破碎、磨粉等 ②包装 ③员工日常生活 | ①沉降粉尘 ②废包装物 ③生活垃圾 | ①1.022t/a ②0.6t/a ③10.2t/a | 废包装物外售，沉降粉尘、生活垃圾委托环卫部门清运 |
|  | 危险固废 | 废气处理 | 废活性炭 | 7.95t/a | 危险废物委托有资质的单位处置 |
|  |  | 设备维护 | 废机油 | 0.6t/a |  |
| 噪 声 | 营运期 | 本项目噪声主要来自机械车间内各生产设备运行时产生的噪声，噪声值为70-83dB |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响 | 项目用地性质为工业用地，厂房为已建厂房，无原生土壤扰动。项目运营期间各种污染物均能达标排放，固体废弃物回收利用。建设项目的运营对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 由于本项目厂房已建设完成并投入运行，因此不再对其施工期影响进行分析。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）污染源 根据工程分析，本项目运营期冷却水和喷淋废水循环使用，不外排，项目废水主要为生活废水。项目废水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准[其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值、总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准]后纳入市政污水管网，最终进入文成县百丈漈污水处理厂，废水处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。因此项目废水排放量为816t/a，COD排放量为0.04t/a，氨氮排放量为0.004t/a。 本项目废水采用间接排放方式，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）废水进管可行性分析 本项目位于文成县百丈漈镇外垟工业区，属于文成县百丈漈污水处理厂纳管范围，根据调查，该区域市政管网已建成，待本项目建成后，污水可以接管至污水处理厂。 （3）水环境影响分析 本项目生活污水纳管至文成县百丈漈污水处理厂进行统一处理后排入坞支峰沟。文成县百丈漈污水处理厂设计日处污水为0.1万m3/d，本项目排放废水量较小，所排废水对污水处理厂水量冲击影响较小，百丈漈污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水，废水经处理达标后排放对坞支峰沟水质影响较小。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染物治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 治理措施编号 名称 工艺 1 生活 废水 COD、氨氮 文成县百丈漈污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 化粪池 沉淀和厌氧发酵 DW001 是 企业总排口 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标（1） 废水排放量（万吨/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称（2） 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) 1 DW001 生活废水 119°58'28.41" 27°49'51.05" 0.0816 文成县百丈漈污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 8:00-18:00 文成县百丈漈污水处理厂 COD 50 NH3-N 5 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物 种类 国家或地方排放标准 名称 限值/(mg/L) 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值） 500 氨氮 35 表7-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口 编号 污染物 种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 COD 350 0.00097 0.29 氨氮 35 0.000097 0.029 全厂排放口 合计 COD 0.29 氨氮 0.029 表7-5 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型( 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH值(；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型□ 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□； 其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季( 生态环境保护主管部门□；补充监测□； 其他( 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 pH、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.04 50 氨氮 0.004 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位： 一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 / （企业总排口） 监测因子 / COD、氨氮 污染物排放清单 COD、氨氮 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2、废气 （1）达标排放情况分析 根据工程分析，本项目混合、投料粉尘产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器除尘后不低于15m高空排放（P1、P2）；破碎粉尘经脉冲式布袋除尘器除尘后不低于15m高空排放（P3）；磨粉粉尘经脉冲式布袋除尘器除尘后不低于15m高空排放（P4）；造粒、挤出成型废气经收集后进入“水喷淋+UV光催化+活性炭吸附”装置处理后不低于15m高空排放（排气筒P5）。废气末端处理设施排放口达标排放情况汇总见表7-6。 表7-6 废气末端处理设施排放口达标排放情况分析 排气筒编号 污染物 排放 GB 16297-1996排放限值 达标与否 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 排气筒P1、P2 颗粒物 0.002 0.396 3.5 120 达标 排气筒P3 颗粒物 0.003 0.608 3.5 120 达标 排气筒P4 颗粒物 0.006 1.188 3.5 120 达标 排气筒P5 非甲烷总烃 0.009 0.230 10 120 达标 根据表7-6，造粒、挤出成型、混合、投料、破碎、磨粉等工序产生的颗粒物排放速率及浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)相关要求。 （2）大气环境影响预测 本环评以粉尘、非甲烷总烃为评价因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模式中估算模型分别计算污染物在考虑地形影响的条件下最大地面空气质量浓度和地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。 表7-7 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 评价因子和评价标准见表7-8。 表7-8 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 PM10 24小时平均 150 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) TSP 24小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 估算模式参数见表7-9。 表7-9 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.4 最低环境温度/℃ -3.2 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否( 岸线距离/km — 岸线方向/° — 表7-10 点源参数表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m3/h) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 源强（kg/h） X Y PM10 非甲烷总烃 排气筒P1、P2 0 0 0 15 0.3 5000 25 900 正常 0.002 / 排气筒P3 0 0 0 15 0.3 5000 25 2400 正常 0.003 / 排气筒P4 0 0 0 15 0.3 5000 25 2400 正常 0.006 / 排气筒P5 0 0 0 15 1 40000 25 2400 正常 / 0.009 表7-11 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 源强（kg/h） X Y TSP 非甲烷总烃 生产车间1F 0 0 0 54 39 0 5 1200~3000 正常 0.034 0.047 生产车间2F 0 0 0 54 39 0 9 正常 0.023 0.115 表7-12 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 排气筒P1、P2 污染物排放控制措施达不到应有效率 颗粒物 0.02 1 4（设备维护周期） 排气筒P3 污染物排放控制措施达不到应有效率 颗粒物 0.03 1 4（设备维护周期） 排气筒P4 污染物排放控制措施达不到应有效率 颗粒物 0.059 1 4（设备维护周期） 排气筒P5 污染物排放控制措施达不到应有效率 非甲烷总烃 0.046 1 16（按活性炭更换周期计算） 主要污染源估算模型计算结果见下表 表7-13 主要污染源估算模型计算结果表 污染物 最大质量浓度Ci（mg/m3） 离源距离（m） 质量标准Coi （mg/m3） 最大质量浓度 占标率Pi（%） D10% （m） 评价等级 点源 P1/P2 颗粒物 2.44E-04 75 0.45 0.05 0 三级 P3 颗粒物 3.67E-04 75 0.45 0.08 0 三级 P4 颗粒物 7.34E-04 75 0.45 0.16 0 三级 P5 非甲烷总烃 1.10E-03 75 2.0 0.06 0 三级 面源 1F 颗粒物 6.18E-02 38 0.9 6.87 0 二级 非甲烷总烃 8.54E-02 38 2.0 4.27 0 二级 2F 颗粒物 1.93E-02 41 0.9 2.14 0 二级 非甲烷总烃 9.63E-02 41 2.0 4.82 0 二级 根据ARESCREEN模式估算结果，环境空气评价等级为二级。根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不需要设置大气环境防护距离，不需要进行进一步预测评价，只对污染物排放量进行核算。核算结果见表7-14~表7-17。 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 主要排放口 1 P1 颗粒物 0.396 0.002 0.095 2 P2 颗粒物 0.396 0.002 0.095 3 P3 颗粒物 0.608 0.003 0.146 4 P4 颗粒物 1.188 0.006 0.57 5 P5 非甲烷总烃 0.173 0.007 0.276 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.906 非甲烷总烃 0.276 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 配料、 搅拌 颗粒物 布袋除尘 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 1.0 0.113 2 2生产车间 造粒、挤出成型 非甲烷 总烃 水喷淋+UV光催化+活性炭吸附 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 1.0 0.487 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.113 非甲烷总烃 0.487 表7-16 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 1.019 2 非甲烷总烃 0.763 表7-17 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率 （kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 排气筒P1、P2 颗粒物 3.964 0.02 1 12（设备维护周期） 停止生产 2 排气筒P3 颗粒物 6.075 0.03 1 12（设备维护周期） 停止生产 3 排气筒P4 颗粒物 11.875 0.059 1 12（设备维护周期） 停止生产 4 排气筒P5 非甲烷总烃 1.150 0.046 1 4（按活性炭更换周期计算） 停止生产 非正常工况下（指废气治理措施达不到应有效率等情况下的排放，本环评主要考虑环保治理设施去除效率为50%时污染物的排放情况），颗粒物、非甲烷总烃排放浓度相对于正常排放浓度成倍数增长。建设单位应加强环境管理，一旦废气治理设施出现故障，必须立即停止生产。 （3）发电机燃油废气 柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，虽然发电机产生的废气及其污染物绝对数量不大，但由于运行期间产生的源强比较明显，发电机燃油废气经专用排烟竖井至楼顶高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。 （4）油烟废气 油烟成分较为复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。厨房油烟用专用排烟通道通往楼顶排放，厨房油烟在经过油烟净化器的有效净化后可以做到达标排放，不会对环境造成大的影响。 （5）自查表 表7-18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 ( (SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、O3)) 其他污染物 (非甲烷总烃、颗粒物) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km□ 预测因子 预测因子 ( ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：(非甲烷总烃、颗粒物) 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（0.61）t/a VOCs:（0.75）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 3、噪声环境影响分析 （1）声源源强分析 根据工程分析，本项目主要设备噪声源见表7-19。 表7-19 典型设备噪声源强统计 工序/生产线 装置/噪声源 声源类型（频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 核算 方法 噪声值 工艺 降噪 效果 核算方法 噪声值 PVC造粒（1F） 混合机 频发 类比 76 减振、墙体阻隔 20 类比 68.2 挤出机 频发 类比 78 减振、墙体阻隔 20 类比 边角料处理（1F） 磨粉机 频发 类比 75 减振、墙体阻隔 20 类比 边角料处理（2F） 破碎机 频发 类比 83 隔声、减振、墙体阻隔 25 类比 74.2 挤出 生产线（2F） 挤出机 频发 类比 76 减振、墙体阻隔 20 类比 牵引机 频发 类比 70 减振、墙体阻隔 20 类比 角度切割机 频发 类比 75 减振、墙体阻隔 20 类比 冲孔机 频发 类比 75 减振、墙体阻隔 20 类比 （2）评价标准和评价量 项目厂界四侧声环境标准参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，即昼间65dB，夜间55dB。 （3）预测模式 1）预测方法 本次预测采用DataKustic公司编制的Cadna/A计算软件，该软件主要依据ISO9613、RLS-90、Schall 03等标准，并采用专业领域内认可的方法进行修正，计算精度经德国环保局检测得到认可。经国家环保部环境工程评估中心推荐，预测结果图形化功能强大，直观可靠，可作为我国声环境影响评价的工具软件，适用于工业设施、公路、铁路和区域等多种噪声源的影响预测、评价、工程设计与控制对策等研究。 2）预测点 根据项目厂区平面布置图和主要噪声源的分布布置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m间距布正方形网格，网格点为计算受声点。按Cadna/A的要求输入声源和传播衰减条件，绘制厂区等声级线分布图。 本项目以生产车间为单位，按面声源处理。 本次预测点为4个。 （4）评价预测结果 项目厂界噪声预测结果见表7-20，厂区等声级线分布图见图7-1。 表7-20 厂界及最近敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点位 贡献值 预测值 标准值 昼间 昼间 北厂界 60.8 60.8 65 东厂界 53.6 53.6 65 南厂界 45.3 45.3 65 西厂界 59.9 59.9 65 注：厂界噪声贡献值即为预测值，不需要叠加本底值。 图7-1 本工程噪声贡献值等值线图（采取措施后） 预测结果表明，本工程投产后，项目四侧厂界昼间、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类声环境功能区标准限值要求，预计不会对区域声环境质量造成明显的影响。为了为厂界噪声昼间夜间连续稳定达标，建设单位应该优先采取低噪声设备，要采取严格的隔声降噪措施，同时加强设备维护，保持设备正常运行，确保厂界噪声稳定达标。 4、固废环境影响分析 （1）固体废物产生处置情况 本项目所涉及的固体废物拟分类收集，分别处置，设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用。项目产生的废活性炭、废机油作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。一般包装废物外售综合利用。沉降粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。本项目产生的固体废物按分类处置的原则，能做到资源化、无害化处理，不外排环境，落实以上措施后，该项目固体废物基本不会对环境产生影响。 表7-21 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用 处置 方式 委托利用处置的单位 是否符合环保要求 1 沉降粉尘 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 一般固废 / 1.022 委托处置 环卫部门 符合 2 废活性炭 废气处理设施 危险废物 900-041-49 7.95 委托处置 有资质的单位 符合 3 废机油 设备维护 危险废物 900-214-08 0.6 4 废包装袋 原料包装 一般固废 / 0.6 外售 再生物资回收单位 符合 5 生活垃圾 员工生活 一般固废 / 10.2 委托处置 环卫部门 符合 表7-22 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 7.95 废气处理净化 固态 炭、有机物 有机物 活性炭装置每75天更换1次 T/In 暂存于危废暂存点，并委托具备处理资质的单位集中处理。 2 废机油 HW08 900-214-08 0.6 设备维护 半固态 机油 机油 设备每半年保养一次 T/I （2）危险固废 项目建成后，危险固废主要为废机油、废活性炭。由于工业危险废物所产生的环境污染和危害往往具有长期性、隐蔽性和潜在性，因此企业必须加强对危险工业固废的管理力度，通过清洁生产，改进生产工艺以及减少危险废物的产生量。在危废移交前，将其在厂内临时储存过程，执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单要求。 1）危险废物贮存场所环境影响分析 ①企业在车间1F西南角设置危废暂存间，暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013年第36号）的要求设计建设，可以做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②项目产生的危险废物量不大，可及时委托清运，贮存能力满足要求。 ③由于危险废物贮存场所可做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），通过加强贮存场所维护、危险废物收集管理等措施，基本不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及敏感点产生影响。 因此，只要做好固废在车间内的贮存管理，并在运输过程中加强环境管理，确保固废不在运输及装卸过程中的破损遗洒和扬散，不会对环境造成影响 2）运输过程的环境影响分析 企业危险废物经收集后人工搬运至危险废物暂存区，危险废物的转移有专人负责，做好转移、收集设施的管理，并定期进行检查维护，防止危险废物的散落和泄漏，则其从产生部位到危险废物暂存区的转移过程基本不会对周围环境产生影响。危险废物从企业厂区运输至有资质的危险废物处置单位的过程中均由危险废物处置单位相关的专人、专车负责转运，可把对沿线环境和敏感点的影响降到最低。 3）委托处置的环境影响分析 废活性炭须由具有危险固废处理资质的单位处理，并报当地生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。 （3）一般固废 厂区内应设置一般固废收集点，对一般包装材料外售综合利用。 综上所述，各类固体废物按照上述途径处理处置，正常情况下对周围环境影响不大。 5、环境风险评价 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 （1） 式中q1.q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 油类物质临界量2500t，项目机油最大储量200kg、废机油最大储量150kg，柴油最大储量100kg，则Q=0.00018，Q<1，则环境风险潜势为Ⅰ，即建设项目潜在的环境危害程度较低。对环境风险作简要分析。 （2）环境敏感目标概况 评价范围内现状敏感点涉及附近居民，具体见表3-6。 （3）环境风险识别 1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 识别出本项目柴油、机油、废机油等为危险物质。 表7-23 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自燃点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50、LC50无资料 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能 经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 本项目所用轻柴油为密度相对较轻的一类柴油。通常指180~370℃馏分。一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得。有时也掺入一部分裂化产物。与重柴油相比，质量要求较严，十六烷值较高，粘度较小，凝固点和含硫量较低。 机油，即发动机润滑油，密度约为0.91×103kg/m3，能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 2）可能影响环境的途径 本项目可能影响环境的途径包括机油、液压油、柴油泄漏污染土壤、地下水，火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染物对大气环境造成污染。 （4）环境风险分析 本项目为桶装机油、废机油，发生泄漏的概率较小，机油最大储量200kg、废机油最大储量150kg、柴油最大储量100kg，储存量较小，发生火灾、爆炸的可能性较小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）危险化学品贮存安全防范措施 ①仓库 桶装机油应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存。 ②管理 要求企业加强机油、柴油管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 2）消防及火灾报警系统 按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量2h。 消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001 版）的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-1992《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照GBJ140-1990《建筑灭火器配置设计规范》（1997 版）进行。 建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。 3）电气、电讯安全防范措施 应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。 建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。 企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。 做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。 对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。 4）应急处理措施 ①泄漏应急处理 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 小量泄漏：用干燥的砂土或类似的物质吸收。 大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或废弃处置。若是固体泄漏，用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器内，将容器移离泄露区。 ②防护措施 呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防毒面具，必要时戴正压自给式呼吸器。 眼睛防护：可采用安全面罩。 防护服：穿工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 急救措施 皮肤接触：用沾有少量稀释剂的干净纱布擦去，并用肥皂水洗净。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ③灭火注意事项及措施 消防人员必须、佩戴空气呼吸器灭火、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 灭火方法：溶性泡沫、二氧化碳、干粉灭火、砂土，禁用水柱。 （6）分析结论 建设项目环境风险分析情况具体见表7-24。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目 建设地点 浙江省 文成县 百丈漈镇 同垟村 地理坐标 经度 119.974721E 纬度 27.831368N 主要危险物质及分布 机油、废机油、柴油，拟存放于厂房1F专门的仓库内及危废暂存间 环境影响途径及危害后果 机油、废机油、柴油等的泄漏污染土壤、地下水，火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染物对大气环境造成污染。 风险防范措施要求 根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏 养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存。要求企业加强机油管理。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防 设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。 应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。 应加强设备管理，确保设备完好。应制订严格的操作、管理制度，生产岗位 应在明显位置悬挂岗位操作规程；工作人员应培训上岗，并经常检查，防止 误操作和跑、冒、滴、漏发生。若发生起火、爆炸事故，则及时进行人员疏 散和组织扑救，如可能，公司应进行人员疏散和组织扑救演习。 总体来看，评价认为，只要企业严格按照评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目的环境风险是可以接受的。

项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 | 颗粒物 | 生产车间封闭，集气后经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放 | 达标排放 |
|  | 造粒、挤出成型 | 非甲烷总烃、HCl | 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。废气经集气后引至水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置，经处理达标后不低于15m高空排放 |  |
|  | 发电机 | 燃油废气 | 经排气筒引至楼顶高空排放 |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 安装油烟净化器，油烟废气经专用烟道引至楼顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活废水 | 项目生活废水（厨房含油废水经隔油后）经化粪池预处理达标后排至百丈漈镇污水处理厂，经污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。冷却水、喷淋废水循环使用，不外排。 | 达标排放 |
|  | 冷却 | 冷却水 |  |  |
|  | 废气处理 | 喷淋废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | ①配料、混料、投料、破碎、磨粉等 ②包装 ③员工日常生活 | ①沉降粉尘 ②废包装物 ③生活垃圾 | 废包装物外售，沉降粉尘、生活垃圾由环卫部门及时清运。 | 符合有关环保规定 |
|  | 危险固废 | 废气处理 | 废活性炭 | 规范建设危废暂存库，并委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；b、采用高效低噪声设备、合理布局，做好消声、隔声、减震等措施；c、车间内部隔断。 | 不影响区域声环境 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 加强整个厂区基础设施建设，保护好自然环境；做好“三同时”建设。 |
| 环保投资估算 本项目建设过程中需在废水、废气、固废及噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。本项目总投资1000万元，预计环保设施投资72万元，占总投资的7.2%。 表8-1 环保投资估算 项目 治理设施及措施 投资费用（万元） 废水 依托厂区内已建化粪池 0 喷淋废水调pH 0.5 废气 集气装置、布袋除尘器、水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置 50 噪声 装减振垫、隔声门窗等隔声降噪设施 2 固废 危废暂存间建设及收集处置措施 2.5 地下水 地面硬化、防渗防漏措施 2 环境风险防范措施 事故应急设施、监测报警系统等 5 环保设施运营费 10 合计 72 备注：上表系环保投资估算表，具体投资以专业工程设计单位治理方案为准. 环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。 1、污染源监测计划 营运期的常规监测主要是对工程的污染源进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，具体监测计划见表8-2。 表8-2 污染物排放监控计划 监 测 点 监测项目 监测频率 废水排放口 pH、COD、NH3-N 1季度1次 废气 排气筒P1、P2、P3、P4 颗粒物 1年1次 排气筒P5 非甲烷总烃 1年1次 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 1年1次 厂界 Leq(A) 1季度1次 2、环境质量监测计划 本项目周边环境质量监测可依托当地环境监测站进行区域统筹安排后进行监测。 竣工验收清单 工程设计应针对项目的工程特点，重点做好废水、废气、噪声、固废等的防治工作，确保项目建成投产后污染物达标排放；按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中有关要求，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 竣工环境保护“三同时”验收计划详见表8-3。 表8-3 本项目竣工环境保护“三同时”验收计划表 项目 环保设施及措施 验收位置及内容 验收监测频次 执行标准与要求 实施时间 排污口规范化设置 排气筒设置环保图形标志牌、监测采样孔和采样平台；废水排口设置环保图形标志牌。 规范设置废气采样口、采样平台；排气筒、废水排污口设环保图形标志 / 满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB16157-1996)及《工业废气烟道排放规范监测平台说明》 与工程同步 废水 雨污、清污分流。生活污水（食堂含油污水经隔油池处理）经化粪池处理后纳管接至百丈漈污水处理厂。喷淋废水和冷却水循环使用，不外排。 厂区废水总排口DW001：COD、氨氮 不少于2天，每天不少于4次 生活污水（食堂含油污水经隔油池处理）经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)的三级标准纳管，其中氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准，经百丈漈污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T18918-2002)中的一级A标准后排放 与工程同步 废气 颗粒物 配料、混料、投料、破碎、磨粉等所在生产车间封闭，粉尘技改集气后经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放； 排气筒P1-P4，高度达到15m，监测因子为颗粒物 不少于2天、每天不少于3个样品 满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2二级标准要求。 与工程同步 非甲烷总烃、HCl 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。废气经集气后引至水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置，经处理达标后不低于15m高空排放。 排气筒P5，高度达到15m，监测因子非甲烷总烃和HCl 不少于2天、每天不少于3个样品 满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2二级标准要求。 与工程同步 厂区内无组织 厂区内设3个点，监测因子非甲烷总烃 不少于2天、每天不少于3个样品 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 与工程同步 厂界无组织 厂界设4个点，监测因子：非甲烷总烃、颗粒物、HCl 不少于2天、每天不少于3个样品 颗粒物、非甲烷总烃和HCl满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准 与工程同步 噪声 a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；b、采用高效低噪声设备、合理布局，做好消声、隔声、减震等措施；c、车间内部隔断。 厂区四周边界噪声级水平dB(A) 不少于2天，每天不少于昼夜各1次 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界外3类声功能区标准。 与工程同步 固废 废包装物外售，沉降粉尘、生活垃圾由环卫部门及时清运。规范建设危废暂存库，废活性炭委托有资质的单位处理 新建1座固废仓库；固体废物分类收集；危险废物暂存于危废贮存区内；固废委托处置协议，固废零排放 / 危险废物委托处理协议内容包含项目产生的所有危险固废。危废贮存区具有防泄漏、二次污染措施。固废综合处理、处置率达100%。 严格履行危废转移联单制度。 与工程同步 环境风险防范 室内外消火栓，灭火装置 室内外消火栓、灭火装置 / 配备相应的应急设备和设施。 与工程同步 环评批复 落实情况 对环评批复和要求的落实情况进行检查 环评批复要求 / 严格按照环评批复执行。 与工程同步 |

环保审批符合性分析

1、建设项目环评审批原则符合性分析 ■建设项目符合环境功能区划的要求 根据《浙江省环境功能区划》（2016年），本项目属于瓯海经济开发（梧白片）环境优化准入区（0304-V-0-9），该环境功能区划主要管控措施要求：除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 本项目为PVC塑料线槽及配件生产，不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，为二类工业项目，符合环境功能区管控措施要求。 ■排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目营运期产生的生活废水经处理达标后可接管百丈漈镇污水处理厂处理达标后排放，生产废料、废活性炭、废机油和生活垃圾经治理后可以做到不外排，对高噪声设备采取隔声、减震措施，项目噪声在墙壁隔声和距离衰减后，可以做到厂界噪声达标排放。 ■排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据项目的特点，本项目需要进行污染物总量控制的指标主要是COD和NH3-N。另粉尘和挥发性有机物（VOCs）作为总量控制建议指标。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10号）中规定，新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对主要污染物进行外部削减替代，以实现区域总量平衡。根据第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目不排放生产废水，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012] 146号），本项目新增工业粉尘排放量1.019t/a，实行1.5倍削减量替代，区域削减替代总量1.529t/a。根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划[2017] 250号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017] 29号），本项目排放的挥发性有机物（VOCs）列入总量考核指标，新建项目涉及挥发性有机物排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代。本项目VOCs排放量0.763t/a，替代削减量为1.526t/a。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 ■清洁生产要求的符合性 本项目生产工艺简单，消耗的能源和水资源不高，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 ■建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于文成县百丈漈外垟工业区内，根据项目土地证，本项目厂区所在用地性质为工业用地，符合用地性质要求。根据《文成县百丈漈镇城镇总体规划》（2010-2020年）和《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划》，本项目所在地块规划为工业用地，符合规划用地要求。 ■建设项目符合国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》，不属于其中的禁止、淘汰和限制类产业，因此，该建设项目符合国家及地方的产业政策。 4、“三线一单”控制性要求符合性 ①生态保护红线 本项目位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业小区B-04地块），项目用地为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及文成县环境功能区划和浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目所在地环境空气、地表水环境、声环境质量现状均达标。 本项目废水经预处理后纳入百丈漈镇污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；废气经处理可做到达标排放；固废可做到无害化处理，零排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 本项目用水主要为员工生活用水，来自市政管网。项目水资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 根据《浙江省环境功能区划》，本项目所在地环境功能区划定位为文成北部农产品环境安全保障区（0328-Ⅲ-1-1），农产品环境安全保障区，该功能区禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；本项目为位于外垟工业区内的二类工业项目，未列入负面清单。 5、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目为PVC塑料线槽及配件生产项目。参照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，本项目建设的符合性分析结果见表8-1。经分析本项目的建设符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的整治要求。 表9-1 台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 是否符合 污染 防治 总图 布置 1 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。 本项目位于工业区内，距离最近的敏感点牛塘约460m，符合总图布置要求。 原辅 物料 2 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。 本项目塑料全部为新料，禁止掺杂废料，符合。 3 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。 现场 管理 4 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。 本项目线槽及配件生产，未使用增塑剂。 5 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★ / 工艺 装备 6 破碎工艺宜采用干法破碎技术。 破碎工艺宜采用干法破碎技术，符合。 7 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★ / 废气 收集 8 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。 本项目配料、造粒、塑化挤出等易产生废气的岗位拟设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。符合。 9 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。 10 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。 11 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。 12 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。 13 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 本项目废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 废气 治理 14 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。 本项目粉尘选择布袋除尘器进行处理，有机废气经水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置处理达标后排放。符合。 15 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。 混合、投料、破碎、磨粉、造粒、挤出成型等工序产生的颗粒物排放均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)相关要求。符合。 环境 管理 内部 管理 16 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 项目建成后需按要求落实环境保护责任制度，符合。 17 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 项目建成后需按要求落实相关要求， 符合。 18 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。 本项目不露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等，符合。 档案 管理 19 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 项目建成后需按要求落实相关要求， 符合。 20 VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 项目建成后需按要求落实相关要求， 符合。 环境 监测 21 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。 项目建成后需按要求落实环境保护监测制度相关要求，符合。 6、本项目与《温州市珊溪-赵山渡饮用水水源保护区整治提升工作方案》符合性分析 本项目位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块），属于饮用水水源准保护区范围内。根据《温州市人民政府办公室关于印发<温州市珊溪-赵山渡饮用水水源保护区整治提升工作方案>的通知》（温政办[2020]30号）文件要求，对本项目选址进行符合性分析，详见表9-2。 表9-2 本项目选址符合性分析汇总表 序号 判断依据 本项目情况 是否符合 1 准保护区内各类项目的建设不得增加区内污染物的排放总量 本项目排放污染物实行区域内替代削减，不会增加区内污染物的排放总量 是 2 允许利用现有厂房新建、扩建、改建一类工业项目及没有工业污水产生的二类工业，且不得增加污染物排放总量 本项目为无工业污水产生的二类工业，排放污染物实行区域内替代削减，不会增加区内污染物的排放总量 是 3 严格控制项目建设和开发的强度，严格执行开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和环境影响评价制度。加强小流域水土流失治理和地质灾害隐患治理 不涉及此项 是 4 允许建设居民住宅及配套设施，必须先做好规划，并开展规划环境影响评价，按照批准后的规划实施项目建设，确保污染物排放总量不增加、区域生态影响可控。加强现有村镇、居住点的环境基础设施建设，加快完善污水收集管网建设，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进零直排区建设。大力推进生活垃圾分类，完善生活垃圾收集、转运设施建设。准保护区内产生的生活污水、垃圾和准保护区内航运、海事等管理部门工作码头的污水、垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理 不涉及此项 是 5 允许利用现有厂房新建、扩建、改建一类工业项目及没有工业污水产生的二类工业，且不得增加污染物排放总量。工业企业产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理； 本项目租赁已有厂房，为无工业污水产生的二类工业，排放污染物实行区域内替代削减。本项目生活污水经化粪池处理后纳入市政管网，固体废物做到无害化处置 是 6 允许保留准保护区内合法的农业种植及经济林规模和数量，但应实行科学种植和非点源污染防治。开展农田径流氮磷生态拦截沟渠建设。对陡坡经济林果地要逐步恢复自然植被，减少对地表土壤的扰动，防治水土流失 不涉及此项 是 7 在不影响下游地表水水质的前提下，允许适度建设生态旅游项目及其他服务业项目，必须先做好规划，并开展规划环境影响评价，按照批准后的规划实施项目建设，确保污染物排放总量不增加、区域生态影响可控。上述项目所产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理 不涉及此项 是 8 允许建设游步道、游客休息亭等必要的游览设施。游览设施布局不能对生态功能造成不可逆转的影响，同时应当依法保护区内的森林植被、水资源、湿地、野生动物、文物古迹、历史文化建筑、古树名木等资源 不涉及此项 是 9 允许建设必要的道路及配套基础设施，但必须严格落实风险防控措施。乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。县级及以上公路、道路、铁路、桥梁等应严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输，开展视频监控，跨越或与水体并行的路桥两侧建设防撞栏、桥面径流收集系统等事故应急防护工程设施。加油站应完成双层罐体改造 不涉及此项 是 10 在准保护区内予以保留的风电开发建设项目、光伏电站项目和水利水电工程建设项目应严格按照行政主管部门批复的建设规模进行生产活动，不允许私自扩大生产规模，严禁任意改变用途。 不涉及此项 是 11 上述正面清单如涉及风景名胜区、森林公园、文物（遗址）保护区、历史文化名镇名村、重要湿地、重要野生动植物栖息地、生态公益林所在区域的，还应同时满足《森林法》《风景名胜区 条例》《国家级森林公园管理办法》《文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《国家级公益林管理办法》《浙江省湿地保护条例》《浙江省公益林和森林公园条例》等法律法规、管理规定的管控要求。 不涉及风景名胜区、森林公园、文物（遗址）保护区、历史文化名镇名村、重要湿地、重要野生动植物栖息地、生态公益林所在区域 是 综上，本项目选址符合相关要求。 7、小结 综上所述，本项目建设符合建设项目环保相关审批原则。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 浙江宏茂电器有限公司成立于2019年12月13日，是一家专业从事电器配件、箱包配件、塑料制品制造、销售等的生产型企业，目前主要的经营活动为PVC塑料线槽的生产加工。企业租用文成县路翔汽摩配有限公司位于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业园区B-04地块）的厂区从事该项生产活动。项目占地面积6611m2，建筑面积6934.08m2，年产6000吨PVC塑料线槽及配件。项目劳动定员34人，年工作300d，一班制生产。总投资1000万元。 2、现状环境质量分析结论 （1）根据《文成县环境状况公报（2017年）》根据《温州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年文成县环境空气质量（AQI）优良率为99.1%。文成县环境空气中的二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和二氧化氮年均浓度，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）24小时平均浓度第95百分位数，二氧化硫和二氧化氮24小时平均浓度第98百分位数，一氧化碳24小时平均浓度第95百分位数，臭氧日最大8h平均第90百分位数均达标。 根据监测结果，监测点同垟村非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的要求。 （2）根据监测数据，项目附近地表水水质现状较好，各项污染物指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，满足Ⅲ类水环境功能区要求。 （3）现状监测结果表明，项目所在地厂界昼间声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区对应的标准要求。 3、污染源分析结论 项目污染源强汇总见表10-1。 表10-1 本项目营运期污染物产生量与排放量汇总 单位：t/a 污染源类型 污染物 产生量 削减量 排放环境量 水污染源 废水量 816 0 816 COD 0.41 0.37 0.04 氨氮 0.029 0.025 0.004 废气污染源 颗粒物 17.354 16.335 1.019 造粒、挤出成型 非甲烷总烃 3.247 2.484 0.763 HCl 少量 少量 少量 发电机燃油废气 少量 0 少量 厨房油烟废气 8.66kg/a 6.49kg/a 2.17kg/a 固体废物 沉降粉尘 1.022 1.022 0 废活性炭 7.95 7.95 0 废机油 0.6 0.6 0 废包装袋 0.6 0.6 0 生活垃圾 10.2 10.2 0 注：固废经处置后排放量为零。 4、环境影响分析结论 营运期 （1）废水 喷淋废水和冷却水循环使用，不外排。生活废水（厨房含油废水经隔油预处理）经化粪池处理后排至百丈漈镇污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，预计对外环境影响不大。 （2）废气 混合、投料、破碎、磨粉、造粒、挤出成型工序等工序产生的颗粒物排放速率及浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)相关要求。 根据AERSCREEN模型估算结果，配料、混料、投料、破碎、磨粉等工序产生的粉尘，造粒、挤出成型等工序产生的有机废气等最大落地浓度占标率较小，对大气环境影响不大。本项目不需要设置大气环境防护距离。 柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。 本项目产生的油烟废气经油烟净化器（油烟机）处理后通过内置式竖井烟道至屋顶排放，对环境空气影响较小。 （3）噪声 本项目的噪声主要为机械设备产生的动力机械噪声。据调查，本项目设备噪声值大约在70~78dB(A)之间。根据噪声预测结果，经墙体、距离的衰减，对场界的噪声影响不大。另外，企业应注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，在搬运原料和产品时注意轻拿轻放，降低操作噪声。车间内部隔断。通过以上措施，本项目对周围声环境影响不大。 （4）固废 本项目产生的固体废弃物由企业收集后将能够利用的采取外卖综合利用的措施，对不能回收利用的则由环卫部门定期清运，规范建设危废暂存库，废活性炭委托有资质的单位处理。在此基础上，本项目固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、污染防治措施结论 营运期 （1）废水 废气处理喷淋废水、冷却水循环使用，不外排。项目生活废水（厨房含油废水经隔油后）经化粪池预处理直接纳管排至百丈漈镇污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 （2）废气 配料、混料、投料、破碎、磨粉等生产车间封闭，上述工序产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放。造粒、挤出成型等工序产生的有机废气经集气后经水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置处理达标后不低于15m高空排放。发电机燃油废气经排气筒引至楼顶高空排放；食堂油烟安装油烟净化器，油烟废气引至楼顶排放。 （3）噪声 对高噪声设备采取隔声、减震措施，项目产生的噪声在墙壁隔声和距离的衰减后可以达到做到达标排放，同时须加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，确保厂界噪声做到达标排放。 （4）固废 项目产生的包装物全部外售处理，规范建设危废暂存库，废活性炭、废机油委托有资质的单位处理，员工日常生活产生的生活垃圾、沉降粉尘可由环卫部门清运处理。 6、审批符合性结论 本项目建设符合环境功能区划要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。根据项目的特点，本项目需要进行污染物总量控制的指标主要是：COD、NH3-N。另粉尘和挥发性有机物（VOCs）作为总量控制建议指标。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10号）中规定，新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对主要污染物进行外部削减替代，以实现区域总量平衡。根据第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目不排放生产废水，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012] 146号），本项目新增工业粉尘排放量1.019t/a，实行1.5倍削减量替代，区域削减替代总量1.529t/a。根据《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划[2017] 250号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017] 29号），本项目排放的挥发性有机物（VOCs）列入总量考核指标，新建项目涉及挥发性有机物排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代。本项目VOCs排放量0.763t/a，替代削减量为1.526t/a。采取相应的污染物治理措施，能够维持地区环境质量。项目“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。项目选址符合城市总体发展规划。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》，本项目的建设符合国家和地方产业政策。综上所述，本项目的建设符合建设项目环保审批原则。 7、环保投资概算 本项目环保总投资约72万元，主要包括噪声和固废等的治理，占总投资的7.2%。 二、建议 1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境； 2、应定期检查设备是否正常运行，保证环保设备收集效率及处理效率。 三、环境影响评价总结论 浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目选址于文成县百丈漈镇同垟村（外垟工业小区B-04地块）。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。项目建设符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”，从环境影响评价角度，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图1  文成县行政区划示意图

附图4  文成县生态保护红线图

## 浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目

## 工艺确认承诺书

本人及本公司相关人员已经认真阅读了由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江宏茂电器有限公司年产6000吨PVC塑料线槽生产项目环境影响报告表》，对报告中提出的措施和建议一致认同。

# 工艺流程

# 原辅材料清单

表1  本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC（粉状） | 吨 | 3440 | 全部为新料，禁止废料进厂 |
| 2 | CPE（氯化聚乙烯） | 吨 | 84 | 全部为新料，禁止废料进厂 |
| 3 | ACR（丙烯酸酯类） | 吨 | 42.81 | 全部为新料，禁止废料进厂 |
| 4 | 活性重质碳酸钙 | 吨 | 2280 | / |
| 5 | PE蜡 | 吨 | 60 | / |
| 6 | 稳定剂 | 吨 | 36 | / |
| 7 | 氯化石蜡 | 吨 | 62.48 | / |

# 工艺设备清单

表2  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC65型硬塑双螺杆挤出机 | 台 | 5 |
| 2 | PVC85型硬塑双螺杆挤出机 | 台 | 5 |
| 3 | SHR100型混合机 | 台 | 3 |
| 4 | SHR200型混合机 | 台 | 3 |
| 5 | PVC65型硬塑单螺杆挤出机 | 台 | 5 |
| 6 | PVC55型硬塑单螺杆挤出机 | 台 | 5 |
| 7 | PVC51型硬塑单螺杆挤出机 | 台 | 5 |
| 8 | SPM-400高速涡流磨粉机 | 台 | 2 |
| 9 | KX-300真空定型冷却机 | 台 | 25 |
| 10 | GX系列破碎机 | 台 | 3 |
| 11 | SA-YQ90、120牵引机 | 台 | 25 |
| 12 | JQ-2L角度切割机 | 台 | 25 |
| 13 | 冲孔机 | 台 | 25 |
| 14 | 检测设备 | 台 | 2 |
| 15 | 电力设备（含发电机组） | 组 | 1 |
| 16 | 打包机DB-2A | 台 | 5 |
| 17 | 模具 | 台 | 30 |
| 18 | MES平台 | 套 | 1 |

# 4、防治措施清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、混料、投料、破碎、磨粉等 | 颗粒物 | 生产车间封闭，集气后经脉冲式布袋除尘器处理达标后不低于15m高空排放 | 达标排放 |
|  | 造粒、挤出成型 | 非甲烷总烃、HCl | 集气后经水喷淋+UV光催化+活性炭吸附装置处理达标后不低于15m高空排放 |  |
|  | 发电机 | 燃油废气 | 经排气筒引至楼顶高空排放 |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 安装油烟净化器，油烟废气经专用烟道引至楼顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活废水 | 项目生活废水（厨房含油废水经隔油后）经化粪池预处理达标后排至百丈漈镇污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | ①配料、混料、投料、破碎、磨粉等 ②包装 ③员工日常生活 | ①沉降粉尘 ②废包装物 ③生活垃圾 | 废包装物外售，沉降粉尘、生活垃圾由环卫部门及时清运。 | 符合有关环保规定 |
|  | 危险固废 | 废气处理 | 废活性炭 | 规范建设危废暂存库，并委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；b、采用高效低噪声设备、合理布局，做好消声、隔声、减震等措施；c、车间内部隔断。 | 不影响区域声环境 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 加强整个厂区基础设施建设，保护好自然环境；做好“三同时”建设。 |

5、其他

本项目所用PVC、CPE、ACR等原料均为新料，不允许废料进厂。

为此，特作如下承诺，本企业提供给浙江中蓝环境科技有限公司的所有项目资料真实可靠，若有虚报，愿对所提供材料的真实性和完整性负责，原承担由此引起的一切责任。

本企业严格执行环保“三同时”制度。严格落实环评报告提出的有关污染治理的措施和建议。自觉接受环保部门和公众的监督。

特此承诺。

浙江宏茂电器有限公司（盖 章）：

法人代表（签 字）：

# Text boxes

N

温州市飞盾消防器材有限公司

温州郑鸥新型建材有限公司

文成县百丈漈小微企业园

项目所在地

浙江云沃汽车科技有限公司

1F为磨粉、造粒车间
2F为挤出成型车间、破碎车间

N

废气排气筒

P5

P4

P3

P2

P1

危废暂存区

生产车间

综合楼

1F为餐厅

2F为办公用房
3-5F为员工宿舍

本项目所在地

图3.8 “车内人外型”模式

图3.7 “人内车外型”模式

图3.9企业群体布局模式

图3.8 “车内人外型”模式

图3.7 “人内车外型”模式

图3.9企业群体布局模式

本项目

本项目所在地

1#

环境空气监测点位

声环境监测点位

4#

2#

3#

项目所在地

N

16#

1#

项目所在地

500m

14#

15#

12#

6#

8#

13#

7#

6#

5#

4#

3#

2#

11#

12#

9#

10#

本项目

本项目

附图2  文成县水环境功能区划分图

本项目

附图3  文成县空气质量功能区规划（调整）图

本项目

本项目

附图5  文成县环境功能区划图