温环文建〔2022〕19号

关于浙江艾米产业基地项目环境影响报告表审批意见的函

浙江艾米食品科技有限公司：

你单位委托河海生态环境技术（浙江）有限公司编制的《浙江艾米产业基地项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环评报告表的结论与建议，环评报告表中提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，位于浙江省温州市文成县巨屿镇沙洲地块（YZ-A-14-B地块）。建设规模：本项目总占地面积13516㎡，总建筑面积13764.77㎡（其中车间11210.04㎡（2F），综合楼2524.80m㎡（3F），门岗29.93m2（1F））。本项目建成后，将形成年产1亿瓶蜂蜜水的生产能力。项目总投资约10000万元，环保投资约123万元。具体建设内容、生产设备及生产工艺详见环评报告表。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足“三线一单”要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流。本项目施工期生产废水需设简易沉淀池，经沉淀处理后上清液回用；施 工场地内设置临时公厕，施工期施工人员生活污水委托环卫部门清运至文成县珊溪巨屿污水处理厂集中处理。本项目注塑机和吹瓶机的间接冷却水循环使用，不外排；生产废水经“格栅+调节池+竖流沉淀池+平流沉淀池”处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后纳入污水管网；食堂废水经隔油处理后与生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网，经跨江管道接至文成县珊溪巨屿污水处理厂集中处理。

2、废气污染防治。项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染物排放标准限值中的无组织排放监控浓度限值。项目营运期注塑废气、瓶身吹塑废气、破碎粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的排放标准，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求。项目投料粉尘、注塑废气、瓶身吹塑废气、破碎粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的无组织排放监控浓度限值。项目

激光打码废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。本项目无组织废气排放标准从严执行，因此本项目无组织监控浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的企业边界大气污染物浓度限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级排放标准，有机废气厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。注塑废气、瓶身吹塑废气经活性炭吸附处理后引至1#排气筒高空排放，破碎粉尘经布袋除尘设施处理后引至2#排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至3#排气筒高空排放。

3、噪声污染防治。项目采用高效低噪设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。项目营运期东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348

-2008）中的4类标准，项目南侧、项目西侧、项目北侧执行2类标准。

4、固废污染防治。本项目固废处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第13届中华人民共和国主席令（第四十三号））和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。生活垃圾集中定点收集，委托环卫部门统一清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定做好建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二〇二二年六月二十七日

主题词:  浙江艾米产业基地项目      环评审批意见     函

温州市生态环境局文成分局办公室   2022年06月27日 印发