建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目

建设单位（盖章）：文成县衡顺塑料制品有限公司

编制日期：       二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目 |
| 建设项目类别 | 26--053塑料制品业 |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 文成县衡顺塑料制品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330328MA2L4ALK68 |
| 法定代表人（签章） | 钟文科 |
| 主要负责人（签字） | 钟文科 |
| 直接负责的主管人员（签字） | 钟文科 |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 浙江星达环境工程技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330302MA2HA0A63H |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 陈正新 | 2016035330352014332701000373 | BH003724 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 陈正新 | 一、二、四、六章节 | BH003724 |  |
| 倪孝格 | 三、五章节 | BH012148 |  |
| 工程师资质页 |

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 15 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 21 -

四、主要环境影响和保护措施	- 27 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 49 -

六、结论	- 51 -

附图：

1、编制主持人现场勘察照片

2、项目地理位置图

3、项目周边环境概况图

4、车间平面布置图

5、文成县水功能区、水环境功能区划分图

6、文成县环境空气质量功能区划分图

7、温州市“三线一单” 文成县环境管控单元图

8、文成县百丈漈镇城镇总体规划-镇区土地利用规划图

9、文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划

10、环境监测点位图

附件：

1、营业执照

2、租房合同

3、不动产权证

4、项目备案通知书

5、温州市生态环境局关于环评审批复函

6、检测报告

7、专家函审意见

8、专家审查意见修改单

附表：

1、建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-330328-07-02-964035 |
| 建设单位联系人 | 钟文科 | 联系方式 | 18257340055 |
| 建设地点 | 浙江省温州市文成县百丈漈镇创业路17号（温州市太升汽摩配有限公司内） |
| 地理坐标 | （119度57分57.516秒，27度50分18.359秒） |
| 国民经济 行业类别 | 2929其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 26--053塑料制品业 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 文成县经济商务和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 473.24 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.1 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2666.68 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 文成县百丈漈镇城镇总体规划（2010-2020年）；文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划（2010） |
| 规划环境影响评价情况 | 《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性详细规划环境影响报告书》 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、文成县百丈漈镇城镇总体规划（2010-2020年） （1）规划范围 镇域规划范围：为百丈漈镇行政管辖范围，总面积46.56平方公里。 镇区规划范围：东至十八公里处，西、南至新56省道连接南田公路，北至天顶湖，包括篁庄村、上石庄村、下石庄村、同垟村及底大会村，总面积约15.0平方公里。 （2）规划期限 规划期限为2010年至2020 年，其中近期至2015年，远期至2020年。 （3）产业空间布局 ①第二产业——四个小区 规划共安排工业小区4个，分别是已基本建成的驮坦工业小区、外大会工业小区以及规划拟建的外垟工业小区和米斗山工业小区。四大小区联合打造为县域三大生态工业基地之一。以汽摩配产业为核心，适度拓展食品加工等行业，解决富余劳动力就业，并加强各小区间的分工协作，引导产业集群的形成。逐步淘汰“三高”企业，建立节约集约用地机制，实现可持续发展。 外垟工业小区位于百丈漈镇区西侧，工业小区用地沿老56省道两侧分布，用地涉及百丈漈、西坑及富岙三个乡镇，共115.5公顷，以山坡地利用为主，主要以发展汽摩配制造业，百丈漈镇域内用地规模84.4公顷，工业小区商业配套设施沿56省道布设，与镇区联系主要依托56省道和规划镇区南北向主干路。 米斗山工业小区为百丈漈镇二期主要的产业发展空间，位于56省道复线连接南田公路南侧，主要以低丘缓坡地利用为主，工业小区主干道路与56省道复线连接南田公路相连，积极引导高新技术产业发展，小部分用地涉及富岙乡，总用地面积133公顷，其中百丈漈镇域部分122.9公顷（包括23.1公顷备用地）。 外大会工业小区用地规模8.3公顷，未来规模不再扩大，与镇区交通联系依托56省道。 表1-1 工业小区规划情况一览表 序号 名称 位置 用地面积(公顷 1 驮坦工业小区 百丈漈镇区西侧、紧邻镇区 36.6 2 外垟工业小区 沿56省道，百丈漈镇与西坑、富岙三个乡镇交界 44.5 3 外大会工业小区 百丈漈镇域东侧，外大会村东南侧，紧邻56省道 6.8 4 米斗山工业小区 镇域南部米斗山一带 94.7 本项目位于该规划中的外垟工业小区内，用地为二类工业用地，符合规划要求。 文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划 根据杭州规划设计研究院编制的《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划》的主要内容： （1）规划范围 本次规划用地位于百丈漈镇区西南部，用地涉及百丈漈和西坑镇两个乡镇，规划区总用地面积1.54平方公里。 （2）功能定位 从一期已批用地企业生产类型来看，未来外垟工业小区将主要以汽摩配、模具、锻造产业为主。未来外垟工业小区凭借与西坑高速互通口和56省道连接线便捷的交通联系，以及百丈漈镇区良好的城镇依托，通过节约集约利用土地，形成以机械制造、轻工、农产品加工等轻微污染行业为主的工业小区。并与镇域其他工业小区一起形成相关上下游产业分工协作的产业集群。 （3）产业准入措施 ① 主要标准 COD排放量在6吨/年以下，氨氮排放量在1.0吨/年以下。 不属于限制、禁止类的项目其产生的污水必须排入污水管网，确需单独排放的，必须达到污水一级排放标准，并在申请核准、备案和报批环评时，必须提供与污水集中处理厂签订的污水集中处理合同文本。 ② 主要禁止类项目 含氰电镀等金属表面处理工艺技术（军用除外）、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术、年产3万吨以下废纸造纸（特种纸除外）、草浆、棉浆化学制浆、年产50万吨以下木浆化学制浆、放射性制品、淀粉发酵法制酒精、化学法制酱、醋生产线、汞法烧碱、电炉法生产黄磷、生产氰化钠的氨钠法及氰熔体工艺、高中温钠法百草枯农药工艺、低效高毒农药（多氯联苯、除草醚、杀虫眯、氯丹、七氯、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷、磷胺、甘氟、毒鼠硅等）、年产1万吨以下合成染料、铅铬黄、氧化铁红颜料装置。 ③ 主要限制类项目 不符合循环经济要求的废旧机电、金属拆解回收、拆洗船、镀锌钢管、工艺技术落后的精细化工生产线或装置、禁止类以外的所有合成农药项目、硫磺制酸、禁止类以外的其它电石生产装置、四氯化碳项目、甲醛、偶氮苯类染料中间体、非水溶性油漆、涂料、工艺技术落后、产品档次低的化学原料药项目、新建DMT法聚酯装置、合成脂肪醇项目（含羰基合成醇、齐格勒醇、不含油脂加氢醇）、三聚磷酸钠生产线、电路板腐蚀、金属表面酸洗。 （4）总体布局结构 综合整体分析，最终规划形成“一心两轴四组团”的用地结构。 “一心”工业小区内形成的公共服务中心。 “两轴”沿56省道和沿南北向主要道路的发展轴。 “四组团”为规划形成的4个产业发展组团。 A.二类工业用地 ①规划原则 以整体性出发，体现规模效益，在生态效益和经济效益相协调的基础上尽可能多的开发用地。 结合道路布局，考虑开发的时序要求划分片区，体现可操作性和管理的灵活性。 坚持可持续发展原则，考虑未来工业区整体扩大的可能，在道路等设施的建设上留有余地。 ②用地布局 区内工业用地以二类工业用地为主，通过道路以及地形划分为三个组团，二类工业用地面积为120.42公顷。一类工业用地位于区内南部组团，56省道东侧，用地面积6.05公顷。 考虑到对工业形象的展示，在沿老56省道沿线两个工业组团建议以布置标准厂房为主。或以政府操作为主，由政府组织开发，建设标准厂房，然后采取出租的形式为中小企业提供发展的平台，即促进了个体经济的发展也体现政府经营的可持续发展理念。 符合性分析：根据文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划，项目所在地为工业用地，本项目属于C2929其他塑料制品制造，属二类工业项目，项目主要产品为电蚊香器，同时本项目不属于外垟工业小区控制性规划中的主要禁止类项目、主要限制类项目，因此本项目的建设符合《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划》的要求。 文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划环境影响报告书 根据浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制的《文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性详细规划环境影响报告书》的主要内容： 规划区具体产业导向建议为： 鼓励类：大力发展汽摩配、模具、锻造等主导产业；鼓励新型建材、鞋材、箱包、纺织等工业生产项目。发展生态农业、绿色农产品深加工、旅游产品加工等建设项目；高新生物技术和绿色有机食品深精加工综合利用技术。 限制类：限制有漂洗、发兰、喷漆、酸处理等表面处理工艺的项目入园。 禁止类：禁止化工、农药、医药、味精、酒精、造纸、制革、印染、电镀等重污染工业生产项目。杜绝废水污染较重、废水量大、废水难以治理的项目入园。 该规划环评建议： ① 规划项目坚持高起点、高水平、耗能少、低污染、效益高的产品，符合可持续发展的要求的项目，按照循环经济要求拉长产品链，开展选择性招商，整体上提高资源利用水平，减轻污染负荷。 ② 企业引进过程中应进行工艺技术和污染治理可行性审核，对污染严重、高物耗、高能耗、恶臭影响大和“三废”治理难度较大的企业不得引进。 ③ 本工业小区禁止引入化工、农药、医药、味精、酒精、造纸、制革、印染、电镀等排放生产废水为主的污染项目。 根据以上内容，本项目建成后主要从事电蚊香器生产，不属于限制类和禁止类项目，无生产废水产生且项目低污染、生产效益符合当地经信部门要求。因此项目符合规划环评中外垟工业小区产业发展要求。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 温州市文成县百丈漈产业集聚重点管控单元（ZH33032820001）。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及浙江省“三线一单” 生态环境分区管控方案划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境质量底线为：地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准。 本项目产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目供水来自市政管网、供电由当地电网提供。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《文成县“三线一单”生态环境分区管控方案》（文政办发〔2020〕59号），项目位于温州市文成县百丈漈产业集聚重点管控单元（ZH33032820001）。 表1-2 “三线一单”生态环境准入清单要求 环境管控单元编码 环境管控单元名称 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH33032820001 温州市文成县百丈漈产业集聚重点管控单元 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。禁止畜禽养殖。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态(环境)功能。 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业)“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 符合性分析：本项目所在区域位于温州市文成县百丈漈产业集聚重点管控单元（ZH33032820001）。本项目年产360万套电蚊香器，主要从事塑料制品的生产、加工及销售，《文成县“三线一单”生态环境分区管控方案》（文政办发〔2020〕59号）中附件表1工业项目分类表，属于工业区内二类工业项目，且各项污染物经采取相应的污染防治措施后污染物排放水平要达到同行业国内先进水平达标排放，因此，本项目建设不会与该管控单元的生态环境准入清单相冲突，可以满足管控单元要求。 2、饮用水源保护区符合性分析 本项目与珊溪赵山渡水库饮用水水源地的关系见表1-3。 表1-3 饮用水源保护区位置关系 序号 饮用水源保护区名称 一级保护区范围 二级保护区范围 准保护区范围 位置关系 1 赵山渡水库饮用水水源地 陆域：沿岸纵深200米。水域：新联大桥至赵山渡水库大坝之间水域。 水域：一级保护区外的水域。 除一、二级保护区集雨区以外的珊溪水利枢纽工程集雨区范围。 项目位于准保护区范围内 2 珊溪水库饮用水水源地 水域：珊溪水库文成取水口周围半径500米水域。陆域：取水口一侧沿岸纵深200米。 陆域：沿岸纵深50米 图1-1 珊溪赵山渡水库饮用水水源保护区划分图 本项目选址位于珊溪赵山渡水库饮用水水源准保护区内，关于水源准保护区相关保护法律、法规如下。 （1）《中华人民共和国水污染防治法》中关于饮用水水源和其他特殊水体保护的规定：国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。 （2）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中对水源准保护区的相关规定。主要有：禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；运输有毒有害物质，油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药，毒品捕杀鱼类；直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷；禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的准放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。 （3）《浙江省饮用水水源保护条例》中水源准保护区内禁止的行为主要有：新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；其他法律、法规禁止污染水体的行为。 （4）各级保护区准入清单 ①饮用水水源一级保护区 允许建设与供水设施和保护水源相关的建设项目，以及其他符合上级有关政策规定的项目。 ②饮用水水源二级保护区 允许新建、改建、扩建与供水设施和保护水源相关的建设项目； 在经科学论证后，允许建设国道、省道、高速公路、铁路、输变电、输气管道、输油管道等线性工程。交通项目必须做好隔 离防护及建设防撞栏、桥面径流收集系统应急设施，严格按照相 关规定限制有毒有害物质和危险化学品的运输，配备开展视频监 控。其他线性工程必须完善应急预案，配备应急物资和设施； 在经科学论证后，允许建设不产生污染物的水利项目、风力发电、光伏发电等项目，项目必须严格按照批复要求开展建设和运营活动，不得破坏自然生态； 仅针对原住居民的新农村建设、安居工程等建设项目，可以在二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须收集处理。 ③饮用水水源准保护区 准保护区内各类项目的建设不得增加区内污染物的排放总量； 允许新建、改建、扩建与供水设施和保护水源相关的建设项目； 严格控制项目建设和开发的强度，严格执行开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和环境影响评价制度。加强小流域水土流失治理和地质灾害隐患治理； 允许建设居民住宅及配套设施，必须先做好规划，并开展规 划环境影响评价，按照批准后的规划实施项目建设，确保污染物 排放总量不增加、区域生态影响可控。加强现有村镇、居住点的环境基础设施建设，加快完善污水收集管网建设，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进零直排区建设。大力推进生活垃圾分类，完善生活垃圾收集、转运设施建设。准保护区内产生的生活污水、垃圾和准保护区内航运、海事等管理部门工作码头的污水、垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护 区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理； 允许利用现有厂房新建、扩建、改建一类工业项目及没有工业污水产生的二类工业，且不得增加污染物排放总量。工业企业产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理； 本项目为文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目，购买现有厂房进行生产，建成后用于生产电蚊香器。本项目非重污染水体项目，无破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动，不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物，且不设排污口。本项目仅排放生活废水。生活废水经厂区预处理达标后纳入市政污水管网，最终经文成县百丈漈镇污水处理厂处理达标后排放。因此本项目的建设符合上述法律、法规。 3、省生态环境厅行业环境准入条件的符合性 本项目为塑料行业，参照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》和《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》，项目应符合以下要求： 表1-4 台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范符合性分析 类别 内容 序号 判断依据 本项目情况 是否符合 污染 防治 总图 布置 1 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。 本项目500m评价范围内无敏感点 符合 原辅 物料 2 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。 本项目采用环保型原辅料 符合 3 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。 本项目无废塑料的使用 符合 现场 管理 4 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。 本项目不涉及 符合 5 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★ 本项目不涉及 符合 工艺 装备 6 破碎工艺宜采用干法破碎技术。 本项目破碎工艺采用干法破碎技术 符合 7 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★ 本项目自动化程度高、密闭性强 符合 废气 收集 8 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。 本项目注塑采用顶部集气罩集气，经活性炭吸附后引高排放 符合 9 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。 本项目注塑机顶部设集气罩集气 符合 10 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。 本项目塑化挤出工序出料口设集气罩局部抽风 符合 11 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。 本项目建成后按要求落实 符合 12 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。 本项目粉碎车间整体密闭，车间换风次数不少于8次/小时 符合 13 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 本项目废气收集输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识 符合 废气 治理 14 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。 本项目废气处理设施符合要求 符合 15 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。 本项目废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别限值及表9标准浓度限值，企业厂区内VOCS无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准 符合 环境 管理 内部 管理 16 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 本项目后续建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。 符合 17 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 本项目后续设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。 符合 18 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。 本项目不涉及露天废料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。 符合 档案 管理 19 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 本项目后续加强VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。 符合 20 VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 本项目后续确保VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 符合 环境 监测 21 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。 本项目后续根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。 符合 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 表1-5 浙江省挥发性有机物污染整治方案 序号 判断依据 本项目情况 是否符合 1 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。 本项目于注塑机上方设置集气设施集气，废气采用活性炭吸附进行处理。 符合 2 注塑等低污染工序应减少无组织排放，采用收集后高空排放方式处理，不得直排室外低空排放。 本项目注塑废气收集经活性炭吸附后引高排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 文成县衡顺塑料制品有限公司成立于2021年06月02日，是一家从事塑料制品生产和销售的企业，企业租赁温州市太升汽摩配有限公司位于文成县百丈漈镇创业路17号部分厂房用于生产。企业租赁建筑面积2666.68m2，年产360万套电蚊香器，项目生产工艺涉及拌料、注塑等工艺。 本项目东侧和北侧为在建厂房，南侧和西侧为温州市太升汽摩配有限公司已建厂房。项目遥感卫星图见图2-1，四至关系见图2-2： 图2-1 项目遥感卫星图 东侧 南侧 西侧 北侧 图2-2 项目四至关系照片 2、项目组成 表2-1 项目组成一览表 序号 项目名称 建设内容 1 主体工程 生产车间 拌料区、注塑区、粉碎区 2 辅助工程 办公室 厂房东南侧 3 公用工程 给水系统 由市政给水管网引入。 排水系统 雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网；生活污水排入市政污水管网。 供配电 来自市政电网。 4 环保工程 废水处理 生活废水经厂区化粪池处理达纳管标准后纳管排入文成县百丈漈镇污水处理厂。 废气处理 注塑废气集气罩集气后经活性炭吸附排气筒引高排放（DA001），排气筒高度为15m。收集效率85%，处理效率50%。粉碎粉尘车间密闭自然沉降。 噪声防治 设备减振降噪，加装隔声屏，加强维护管理。 固体处理 危险废物：厂房东南侧设置符合要求的危废暂存点，收集后委托有资质单位处理； 一般固废：厂房东南侧设置符合要求的一般固废暂存点，收集后外售处理； 生活垃圾：车间门口有垃圾桶，每日定期由环卫部门清理。 5 储运工程 存储 厂房西侧 运输 原料、产品及固体废物等主要采用公路运输方式，主要依托社会运力解决；危险化学品和危险废物需委托有相应运输资质的公司进行运输。 6 依托工程 文成县百丈漈镇污水处理厂 采用预处理＋二级生化处理（A2/O工艺）＋深度处理处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》一级A标准。 3、产品方案 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 产量 单位 1 电蚊香器 360 万套/a 4、原辅材料 表2-3 主要原辅材料年消耗量表 序号 物料名称 单位 消耗量量 备注 1 PP塑料粒子 t/a 1070 25kg/袋 2 TPE塑料粒子 t/a 50 25kg/袋 3 PU塑料粒子 t/a 10 25kg/袋 4 PA66塑料粒子 t/a 5 25kg/袋 5 色母 t/a 8 25kg/袋 6 液压油 t/a 0.2 200kg/桶 7 过滤网 张/a 12 100mm×120mm 8 模具 套/a 50 模具损坏后进行维修，重复使用 表2-4 原材料理化性质 名称 理化性质 PP塑料粒子 一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。密度(g/cm3)0.9-0.91；熔点220℃~275℃；热分解温度大于350℃。 TPE塑料粒子 TPE是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料。具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越。密度(g/cm3)0.6~2.0；熔点180℃~210℃；热分解温度270℃左右。 PU塑料粒子 一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料，在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。密度(g/cm3)0.04~0.06；熔点180℃~210℃；热分解温度250℃左右。 PA66塑料粒子 PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度(g/cm3)1.10-1.14；拉伸强度(MPa) 60.0-80.0；洛氏硬度118；熔点252℃；脆化温度-30℃；热分解温度大于350℃；连续耐热80-120℃；冲击强度(KJ/m2)60-100；静弯曲强度(MPa) 1 00-120；马丁耐热(C)50-60；弯曲弹性模量(MPa)2000~3000；体积电阻率(Qcm)1.83×1015；平衡吸水率2.5%；介电常数1.63。 色母 色母(Color Master Batch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(Pigment Preparation)。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。本项目色母载体采用PP材质，PP材质密度(g/cm3)0.9-0.91；熔点220℃~275℃；热分解温度大于350℃。 5、生产设备 项目主要生产设备清单如表2-5所示。 表2-5 主要生产设备清单表 序号 生产设施 单位 数量 备注 1 拌料机 台 2 / 2 注塑机 台 12 工作温度200℃左右，注塑机自带边角料粉碎机 3 粉碎机 台 2 用于粉碎次品 4 冷却塔 台 1 循环水量30t/h 企业厂区注塑机的最大注射重量分别约1500g/个，本项目注塑件重量平均为300g/个，生产一个注塑件约需80s，经计算，每台注塑机生产能力约为13.5kg/h，12台注塑机的总生产能力为162kg/h。 项目原材料使用量为1143t/a，按年工作300天，每天24小时计算，原料消耗量约为158.75kg/h。经比较可知，厂区注塑机可以满足要求。 水平衡分析 备注：生活废水排水量以0.8计。 图2-3 水平衡图（单位：吨/a） 7、劳动定员及工作班制 职工人数为15人，厂区内不设食宿，生产班制实行三班制，一班8小时，年工作日为300天。 8、厂区总平面布置 本项目位于文成县百丈漈镇创业路17号厂房，总租赁面积2666.68m2。厂区布局功能明确，项目厂区总平面布置详见附图4。 平面布局合理性分析： 1）本项目用地呈矩形，充分利用厂区进行布局，使生产车间相对集中布置。 2）项目建设根据流程和设备运转要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，减少生产流程的迂回、往返，缩短物料流程，为企业创造良好的运作条件。 3）厂内的废气处理设施位于各废气污染源附近。 从公司总平面布局来看，该项目危废暂存点、生产区分界明确，布局紧凑，工艺流程合理，人流和物流顺畅，交通运输方便，便于生产，便于管理，本项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目利用自有的已建厂房作为生产厂房，不涉及施工期，主要分析营运期情况。 营运期生产工艺流程： 本项目年产360万套电蚊香器，其主要生产工艺及产污环节如图2-3所示。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）拌料：将塑料粒子与色母进行混合，塑料粒子和色母颗粒较大，不会产生粉尘。 （2）注塑：将拌料后的物料通过不同的模具进行注塑，注塑机工作温度约为200℃，项目注塑机使用液压油定期补充损耗，无废液压油产生。该工序会产生边角料、次品和废气（以非甲烷总烃计）。 （3）粉碎：将注塑产生的边角料、次品粉碎，该工序会有粉尘产生。 （4）出货：将成品打包出货。 项目主要环境影响因子见表2-6。 表2-6 项目主要环境影响因子 环境影响因素 影响环境的行为 主要环境影响因子 废水 员工生活办公 生活污水 废气 注塑 废气（非甲烷总烃） 粉碎 粉尘（颗粒物） 固废 注塑 塑料边角料、次品、废过滤网 员工生活办公 生活垃圾 噪声 设备运行 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用已建成厂房进行生产，项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染和环境的问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）城市空气质量达标判定 为判定项目所在区域大气环境质量现状是否达标，本环评根据《温州市环境质量概要（2020年度）》中的数据评价区域环境质量现状。《温州市环境质量概要（2020年度）》中统计的空气质量自动监测站的数据摘抄如表3-1所示。 ①评价标准 项目所在地评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）的二级标准。 ②监测数据统计分析 表3-1 2020年文成县环境空气质量统计结果 单位：μg/m3 监测点 基本污染物 浓度 标准值 达标情况 空气质量自动监测站 SO2 年平均质量浓度 7 60 达标 24小时平均质量浓度 13 150 达标 NO2 年平均质量浓度 13 40 达标 24小时平均质量浓度 28 80 达标 PM10 年平均质量浓度 38 70 达标 24小时均第95百分位数 67 150 达标 PM2.5 年平均质量浓度 22 35 达标 24小时均第95百分位数 42 75 达 CO 24小时均第95百分位数 0.7mg/m3 4mg/m3 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 126 160 达标 根据《温州市环境质量概要（2020年度）》中数据，2020年文成县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）的二级标准，因此，项目所在区域为达标区。 （2）特征因子 为了解项目所在区域特征因子非甲烷总烃的浓度，委托浙江环普检测科技有限公司于2021年6月22日对本项目进行检测。监测点位位于项目当季下风向，监测点位图见附图10。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离 A1 119.965E 27.838N 非甲烷总烃 2021.6.17~2021.6.19 北侧 6m 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点 名称 监测点坐标 污染物 评价 标准 监测浓度范围 超标率 达标情况 A1 119.965E 27.838N 非甲烷总烃 2.0mg/m3 0.82~0.89mg/m3 0 达标 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值2.0mg/m3。 2、水环境现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目附近地表水属Ⅲ类水质功能区，故区域地表水系执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 为了解项目所在地周围地表水水质现状，现引用温州市生态环境局发布的《2021年5月温州市地表水环境质量月报》中百丈漈站位的常规监测资料，水质监测数据见表3-4。 表3-4 地表水质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 河流名称 监测断面 功能要求类别 实测水质类别 飞云15 百丈漈 Ⅲ Ⅱ 根据《2021年5月温州市地表水环境质量月报》，百丈漈断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 厂界周边50m范围无声环境保护目标，故不进行监测。 4、生态环境质量现状 本项目不新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境质量保护目标 （1）大气环境 本项目500m评价范围内的无大气环境敏感保护目标。 （2）地表水环境 本项目厂界外500m范围内无地表水保护目标。 （3）声环境 本项目50m评价范围内无声环境敏感保护目标。 （4）地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 项目建设无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目所在地属于文成县百丈漈镇污水处理厂纳污范围。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷采用DB33/887-2013间接排放限值；总氮标准限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值）后纳管，进入文成县百丈漈镇污水处理厂，其尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，相关排放标准见表3-5。 表3-5 废水污染物排放浓度 单位：mg/L，pH除外 污染物 pH CODCr BOD5 SS 动植物油 NH3-N 总磷 总氮 三级标准（GB8978-1996） 6-9 500 300 400 100 35① 8① 70③ 一级A标准（GB18918-2002） 6-9 50 10 10 1 5（8）② 0.5 15 备注：①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；③总氮采用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级限值。 2、废气 项目注塑废气非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值及表9标准浓度限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度标准，相关标准见下表。 表3-6 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 排放限值 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60 车间或生产设施排气筒 颗粒物 20 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 表3-7 合成树脂工业企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物项目 限值 1 非甲烷总烃 4.0 2 颗粒物 1.0 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监测点处任意一次浓度值 表3-9 恶臭污染物排放标准 单位：无量纲 污染物 有组织排放监控浓度限值 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 排放量 监控点 排放量 臭气浓度 15 2000 周界外浓度最高点 20 3、噪声 根据评价区域环境噪声的功能要求，该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 3类 65 55 4、固废 一般固体废物贮存和处置参照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）中的有关规定执行；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）的有关规定；固废的管理还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发〔2012〕130号）、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号) 和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号），纳入总量控制要求的污染物为CODCr、NH3-N、TN、SO2、NOx、VOCs和烟粉尘；根据本项目污染物特点，确定本项目实施总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、TN、烟粉尘和VOCS。 表3-11 项目主要污染物产生、排放情况表 单位：t/a 污染物 产生量 纳管量 环境排放量 总量建议值 区域消减替代比例 区域消减替代总量 总量控制指标 COD 0.09 0.09 0.009 0.01 / / NH3-N 0.0063 0.0063 0.0009 0.001 / / TN 0.0126 0.0126 0.0027 0.003 / / 烟粉尘 0.29 / 0.087 0.087 1:1.5 0.1305 VOCs 2.71 / 0.64 0.64 1:2 1.28 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）中规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据工程分析，本项目只排放生活废水，无需替代削减。根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函 [2012]146 号）：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。温州市属于一般控制区，实行1.5倍削减量替代。按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发[2016]46号）等相关规定，空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。本项目位于温州地区，VOCs实行2倍削减替代，VOCs排放量为0.64t/a，因此区域削减替代量为1.28t/a。VOCs目前尚未进行排污权交易，总量指标由当地生态环境局调剂平衡。 根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》、《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》和《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价[2013]225号）有关规定，本项目无生产废水，故无需进行排污权交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成厂房，不涉及施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 1）注塑废气 项目塑料在加热熔融过程中，会产生一定的有机废气。项目注塑机工作温度为200℃左右，远低于PP塑料、TPE塑料、PA66塑料、色母载体和PU塑料的分解温度。一般塑料在生产过程中可能产生的有机废气有不饱和烃、酸、酯等，由于难以明确污染物的种类和排放量，本环评以非甲烷总烃计。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，注塑废气产生系数暂按2.368kg/t原料计算。 本项目注塑工序原料用量为1143t/a，则非甲烷总烃产生量约2.71t/a。根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》：“注塑等低污染工序应减少无组织排放，采用收集后高空排放方式处理，不得直排室外低空排放。”本环评要求注塑车间各注塑机上方安装集气罩，收集经活性炭吸附后15m高排气筒引高排放，收集率为85%，处理效率90%。本项目共有注塑机12台，单个集气罩断面面积按0.5m2计，平均风速按0.6m/s 计，则风机风量约为13000m3/h。年工作时间按7200h 计，则注塑废气非甲烷总烃的有组织排放量为0.23t/a（2.46mg/m3，0.032kg/h），无组织排放量为0.41t/a（0.057kg/h），合计排放量为0.64t/a。 2）粉碎粉尘 本项目注塑过程会产生注塑边角料，需要使用粉碎机对边角料进行粉碎回用，需粉碎注塑废料约为注塑料的5%，本项目注塑原料用量为1143t/a，则注塑边角料产生量为57.15t/a，根据同行业类比调查，粉尘排放量为破碎量的0.5%，则粉碎粉尘产生量为0.29t/a，本项目粉碎机位于独立密闭的粉碎车间，约70%粉尘沉降于设备周围和车间地面，定期清理收集后外售，其余呈无组织排放。粉碎过程在粉碎机内部进行，且入料口通常设有挡板，可一定程度减少粉尘的四散，在加强车间通风的基础上不会对车间内外大气环境产生较大影响。 3）恶臭 本项目注塑车间生产过程中有恶臭产生，本环评做定性分析，本项目注塑过程设收集装置，因此生产过程中的臭气会随注塑工序集气设施收集至末端处理设施，少量臭气无组织排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生量(t/a) 产生浓度（mg/m3） 产生速率(kg/h) 工艺 是否为可行技术 效率（%） 核算方法 废气排放量（m3/h） 排放量(t/a) 排放浓度（mg/m3） 排放速率(kg/h) 注塑 注塑机 排气筒DA001 非甲烷总烃 产污系数 13000 2.3 24.6 0.32 集气罩+活性炭吸附+排气筒 是 90 排污系数法 13000 0.23 2.46 0.032 7200 恶臭 13000 少量 / / 13000 少量 / / 无组织排放 非甲烷总烃 / 0.41 / 0.057 / / / / 0.41 / 0.057 恶臭 / 少量 / / / / / / 少量 / / 粉碎 粉碎机 / 颗粒物 / 0.29 / 0.48 / / / / 0.087 / 0.145 600 汇总 VOCs / 2.71 / / / / / / 0.64 / / / 颗粒物 / 0.29 / / / / / / 0.087 / / / 表4-2 有组织排放基本情况 排放口编号 排放口名称 污染物种类 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 经度 纬度 DA001 注塑废气排放口 非甲烷总烃 15 0.64 25 一般排放口 119.966068° 27.838536° 表4-3 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 污染物 非正常排放最大浓度/（mg/m3） 非正常排放最大速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 非甲烷总烃 12.3 0.16 1 1（设备运转异常） 停止生产 非正常工况下（指废气治理措施达不到应有效率等情况下的排放，本项目非正常工况按照废气收集治理措施达不到应有效率，废气处理率按50%核算），污染物排放浓度相对于正常排放浓度成倍数增长。建设单位应加强环境管理，一旦废气治理设施出现故障，必须立即停止生产。 （2）治理设施可行性分析 1）根据分析，注塑废气经集气罩收集活性炭吸附后引高排放，根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中规定“注塑等低污染工序应减少无组织排放，采用收集后高空排放方式处理，不得直排室外低空排放”，本项目注塑废气集气罩收集活性炭吸附后引高排放治理设施可行。 2）类比同类型企业，处理技术成熟稳定，保证废气处理设施正常运行时，处理效率能满足要求。 综上，本项目废气处理技术可行。 （3）环境影响分析 表4-4 项目有组织达标排放分析一览表 排放口 污染物 治理措施 污染物排放 排放筒高度（m） 排放标准 是否达标 工艺 效率 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 标准来源 DA001 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附+排气筒 90 2.46 0.032 15 60 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 是 根据上述分析，本项目注塑废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，对周边环境空气影响符合环境空气质量功能区划要求，大气环境功能可维持现状。 （4）监测计划 表4-5 废气监测计划要求 有组织排放 排放口编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 DA001 注塑废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 GB31572-2015 臭气浓度 1次/年 GB14554-93 无组织排放 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界 非甲烷总烃 1次/年 GB31572-2015 颗粒物 1次/年 GB31572-2015 臭气浓度 1次/年 GB14554-93 厂区 非甲烷总烃 1次/年 GB37822-2019 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 （1）源强核算 1）冷却水 本项目注塑工艺需要使用冷却水对设备进行冷却，厂内配有统一的冷却水池和冷却塔，循环水量取30t/h，则全年系统循环水量为216000t/a。根据《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009版，给排水）计算循环水塔的补水量，本厂房冷却水为敞开式系统，循环水补充水量按照蒸发、风吹等计算，其中蒸发损失率取1%，风吹损失率取0.1%，因此循环冷却水全年所需的用水量约为2376t/a。冷却水不外排。 2）生活废水 本项目员工15人，厂区不设食宿。人均用水定额按50L/d计，排放系数0.8计，年工作日为300天，则生活废水排放量为180t/a。COD产生浓度约500mg/L、NH3-N产生浓度约35mg/L和TN产生浓度约70mg/L，则COD产生量为0.09t/a，NH3-N产生量0.0063t/a，TN产生量0.0126t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值）后，纳管进入文成县百丈漈镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）要求，本环评对项目生产运行阶段产生的废水产排情况进行汇总。具体见表4-6、表4-7。 表4-6 项目厂区污水产生量及纳管排放量核算结果及相关参数一览表 工序 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算方法 产生废水量 （t/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 工艺 效率% 是否为可行技术 排放 废水量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 员工生活 CODCr 类比 180 500 0.09 化粪池 / 是 180 500 0.09 7200 氨氮 35 0.0063 / 35 0.0063 总氮 70 0.0126 / 70 0.0126 表4-7 文成县百丈漈镇污水处理厂处理废水源强核算结果及相关参数一览表 工序 进入文成县百丈漈镇污水处理厂处理污染情况 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 污染物 废水纳管量（t/a） 纳管 浓度 （mg/L） 纳管量（t/a） 工艺 综合 效率 （%） 核算方法 排放 废水量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 污水处理厂 CODCr 180 500 0.09 预处理＋二级生化处理＋深度处理处理工艺 90 排污系数法 180 50 0.009 7200 氨氮 35 0.0063 85.7 5 0.0009 总氮 70 0.0126 78.6 15 0.0027 （3）废水污染物排放情况 本建设项目废水污染物排放信息见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染物治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染物治理设施工艺 1 生活废水 COD、氨氮、总氮 文成县百丈漈镇污水处理厂 间断排放，流量不稳定具有周期性规律 TW001 化粪池 沉淀+厌氧消化 DW001 是 企业总排 表4-9 废水间接排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 119°57′57.30″ 27°50′16.30″ 198 文成县百丈漈镇污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 文成县百丈漈镇污水处理厂 CODCr 50 氨氮 5 总氮 15 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 1 DW001 氨氮 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值 35 CODCr 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 500 总氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级限值 70 表4-11 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/l） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 CODCr 500 0.0003 0.09 NH3-N 35 0.000021 0.0063 TN 70 0.000042 0.0126 全厂排放口合计 CODCr 0.09 NH3-N 0.0063 TN 0.0126 依托设施可行性分析 纳管可行性分析 本项目位于文成县百丈漈镇创业路17号（温州市太升汽摩配有限公司内），属于文成县百丈漈镇污水处理厂服务范围，“浙江省排污单位执法监测信息公开平台”中文成县百丈漈镇污水处理厂2020年监督性监测数据，现文成县百丈漈镇污水处理厂处理水量仍有余量。则本项目产生的生活废水经处理达相应标准后可纳入该污水处理厂进一步处理。 2）工程服务范围 百丈漈污水厂位于56 省道连接线北侧（坞支峰坡底）。服务范围为百丈漈镇镇区、外垟工业小区、米斗山工业小区（远期）2个工业小区，其中百丈漈镇镇区服务范围包括镇中组团、驮坦组团、石庄组团、天顶湖旅游接待中心组团和篁庄组团。污水厂的污水处理采用AAO工艺；污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。污水处理厂处理后尾水自流排入坞支峰沟。尾水排放管设置于厂区的西北侧，按0.8万m3/d规模设计，总变化系数为1.66，排放管管径DN400mm。尾水排放采用近岸排放的形式。 3）处理规模 近期处理规模0.1万m3/d，远期处理规模为0.8万m3/d。 4）处理工艺 污水处理厂确定采用预处理＋二级生化处理（A2/O工艺）＋深度处理（絮凝沉淀+过滤）的污水处理工艺流程，污水处理厂（站）尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》一级A标准。污水处理工艺流程框图如图4-1 所示。 图4-1 文成县百丈漈镇污水处理厂处理工艺流程图 5）处理现状 根据《2020年温州市重点排污单位执法监测评价报告》显示，文成县污水处理厂处理达标率100%，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。根据“浙江省排污单位执法监测信息公开平台”中文成县百丈漈镇污水处理厂2020年监督性监测数据，文成县百丈漈镇污水处理厂工况负荷为62.3%，有充足余量容纳本项目产生的生活废水。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自各类机械设备在运行过程中产生机械噪声。根据同类企业类比调查分析可知，单台设备1m处，高1.2m，噪声源强如表4-12所示。 表4-12 设备运转时的噪声声级 序号 装备/噪声 数量（台） 声源类型（频发、偶发） 噪声源 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 1 拌料机 2 频发 类比 70~75 减振、墙体阻隔 20 类比 50~55 600 2 注塑机 12 频发 类比 70~80 20 类比 50~60 7200 3 粉碎机 2 频发 类比 75~85 20 类比 55~65 600 4 风机 1 频发 类比 75~85 20 类比 55~65 7200 5 冷却塔 1 频发 类比 70~75 隔声屏 15 类比 55~60 7200 （2）噪声治理措施可行性分析 为了确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议在设备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；冷却塔采用隔声屏进行降噪；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 （3）影响分析 1）噪声源特征及预测参数 项目营运期产生噪声的设备主要有拌料机、注塑机、粉碎机和冷却塔等。根据类比同类型企业，车间平均噪声为80dB(A)。 表4-13 项目噪声预测参数 序号 噪声源 源类型 输入参数 1 生产车间 面源 平均噪声级均为80dB(A)；车间平均屏蔽衰减20dB。 2 冷却塔 点源 平均噪声级均为75dB(A)；屏蔽衰减15dB。 2）预测方法及参数确定 ① 预测方法 本次噪声评价预测采用德国 Cadna/A 环境噪声模拟软件，预测前需对生产车间声源源强进行处理（车间简化为面声源），按照Cadna/A的要求输入噪声源设备的坐标和声功率级，计算各受声点的噪声级。 ② 声源条件 本次环评CadnaA预测软件中输入的噪声源强数据是参考同类型设备的噪声类比数据，其中预测的噪声级为采取相应噪声控制措施后的噪声级。预测按不利条件考虑，即考虑所有声源均同时运行发声。 ③ 预测范围和点位 本次预测范围包括拟建项目厂界为50m以内的网状区域，同时对四侧厂界噪声贡献值进行预测。 3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果如表4-14所示。 表4-14 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测位置 噪声源 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东侧 生产车间 54.8 54.8 65 55 达标 达标 南侧 生产车间 53.7 53.7 65 55 达标 达标 西侧 生产车间 53.7 53.7 65 55 达标 达标 北侧 生产车间 53.2 53.2 65 55 达标 达标 经预测，项目厂界及敏感点噪声均可做到达标排放。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，并最大降低本项目设备噪声运行对周边敏感点的影响，本环评建议采取以下措施： ①优先选用低噪声设备。 ②应根据《隔振设计规范》（GB50463-2008）中相关要求对高噪声的设备设置隔振或减振基座，必要时设置隔声间。 ③加强设备的维护保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。 ④生产时尽量减少门窗的开启频率，以降低噪声的传播和干扰。 图4-2 噪声治理后噪声预测结果（1.2m） （4）监测计划 表4-15 噪声监测计划 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 设备运行 厂界 等效A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 4、固体废物 本项目固体废物主要分为塑料边角料、次品、废包装桶、废过滤网、废活性炭、废包装袋、粉碎沉降粉尘和生活垃圾。 本项目塑料边角料和次品约为11.43t/a，粉碎后回用于生产。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中“6.1 a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质和b)不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质”，不作为固体废物管理。本项目塑料边角料回用于生产，故不作为固体废物管理。 （1）源强核算 废包装桶：本项目注塑工序定期添加液压油，会有废桶产生。液压油废桶共1个，液压油废桶产生量约为0.01t/a。属于危险废物（HW08，900-218-08），需委托有资质单位回收处理。 废过滤网：项目注塑机使用过程中需要定期更换过滤网，根据企业提供资料，废过滤网产生量约为0.001t/a，收集后外售处理。 废包装袋：本项目PP、TPE等塑料粒子使用过程中会产生废包装袋，一个废包装约40g，本项目共计45720个，则废包装袋产生量约为1.83t/a。属于一般固废，收集后外售处理。 废活性炭：生产过程中产生的有机废气采用活性炭吸附进行处理，活性炭使用一段时间后会因“吸附饱和”而失去功效，因此要定期更换，根据工程分析，本项目活性炭吸附的废气量为2.07t/a，每吨活性炭约可吸附约0.15t的有机废气，本项目废活性炭的产生量约15.87t/a（含吸附VOCs质量），根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），需集中收集后委托有资质单位处理。 粉碎沉降粉尘：项目粉碎粉尘密闭车间自然沉降，根据物料平衡，粉碎沉降粉尘产生量为0.203t/a。属于一般固废，收集后外售处理。 （2）固废属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》的规定，副产物属性判断情况如下表所示： 表4-16 属性判定（固体废物属性） 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 废包装桶 注塑 固态 铁、液压油 是 4.1c） 2 废包装袋 原料使用 固态 尼龙 是 4.1a） 3 废活性炭 废气处理 固体 活性炭 是 4.3l） 4 废过滤网 注塑 固体 PP、TPE、PU、PA66、过滤网 是 4.1d） 5 粉碎沉降粉尘 粉碎 固体 PP、TPE、PU、PA66 是 4.2a） ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准通则》进行判定，危险废物属性判定详见表4-17。 表4-17 危险废物属性判定表 序号 名称 产生工序 是否属于危险废物 判定依据 1 废包装桶 注塑 是 HW08，900-218-08 2 废包装袋 原料包装 否 / 3 废活性炭 废气处理 是 HW49，900-039-49 4 废过滤网 注塑 否 / 5 粉碎沉降粉尘 粉碎 否 / ③固体废物分析情况汇总 本项目固废汇总情况见表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 工序 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 主要 危险特性 核算方法 产生量(t/a) 工艺 处置量(t/a) 成分 1 注塑 废包装桶 危险废物（HW08，900-218-08） 类比法 0.01 委托有资质的专业单位收集处置 0.01 铁、液压油 T/I 2 原料包装 废包装袋 一般固废 类比法 1.83 外售综合利用 1.83 尼龙 / 3 废气处理 废活性炭 危险废物（HW49，900-039-49） 产污系数 15.87 委托有资质的专业单位收集处置 15.87 活性炭 T 4 注塑 废过滤网 一般废物 产污系数 0.001 收集后外售处理 0.001 PP、TPE、PU、PA66、过滤网 / 5 粉碎 粉碎沉降粉尘 一般废物 物料平衡 0.203 收集后外售处理 0.203 PP、TPE、PU、PA66 / |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （3）固废环境影响分析 1）一般工业固废环境影响分析 本项目产生的一般工业固废主要为废包装袋、粉碎沉降粉尘和废过滤网，为无法避免又不可自行利用的一般固废。在加强管理，减少资源浪费的基础上，废包装袋、粉碎沉降粉尘和废过滤网收集后外售综合利用。在厂内暂存过程中按照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的相关要求执行，不会对周围环境产生明显不利影响。 2）危险废物环境影响分析 危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。 危险废物贮存场所环境影响分析 危险废物临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行设计，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。贮存场所内危险废物包装容器使用密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 本项目危险固废临时贮存场所位于厂房东南侧，面积约为2m2，危险固废分类分质贮存，根据表4-19示。通过以上措施保障后，危险固废贮存对环境影响不大。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所 （设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存点 废包装桶 HW08 900-218-08 厂房东南侧 2m2 桶装 2t ≤12个月 废活性炭 HW49 900-039-49 运输过程的环境影响分析 根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中 ③委托处置的环境影响分析 项目危险废物委托有资质单位处置，处置后排放量为0，对周边环境无影响。 5、地下水和土壤环境 根据项目工程分析，本项目生产废气主要为压铸烟尘、打磨粉尘和注塑废气，基本无大气沉降影响。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤、地下水影响较小。 6、环境风险评价 本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的使用、储存，项目营运期可能发生突发环境事故，本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险分析。 （1）风险调查 经现场调研，企业生产原料涉及大气环境风险物质主要为液压油和危险废物，结合液压油和危险废物厂区最大存在量及其成分比例，其在厂区内的存在量见表4-20。 表4-20 企业涉及的环境风险物质最大存在总量与其临界量比值 序号 风险物质名称 CAS号 最大存在总量（t） 临界量（t） Q值 1 液压油 / 0.2 2500 0.00008 2 危险废物 / 15.88 100 0.1588 ∑Q 0.15888 经计算，0.15888＜1；则本项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险识别及分析 项目在液压油和危险废物运输和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏和火灾等事故风险。评估的内容可具体划分为存储及生产车间。 本项目环境风险物质主要为液压油和危险废物，在运输和使用过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏。发生泄漏时，对皮肤具有轻度刺激作用；若遇明火会发生火灾，如不能及时扑灭，会产生烟尘、CO等空气污染物，同时可能造成经济损失以及人员伤亡。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势初判为I，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。项目环境分析内容见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目 建设地点 文成县百丈漈镇创业路17号厂房 地理坐标 东经 119.965942° 北纬 27.838415° 主要危险物质及分布 本项目主要涉及液压油和危险废物等，大部分原料存放于仓库，危险废物存放于危废暂存点。 环境影响途径及危害后果（大气地表水、地下水） 该类危险化学品可能潜在泄漏、火灾等风险。泄漏时第一时间主要污染周边土壤，由于溶剂的易挥发性，会污染大气环境，转化为大气途径传播；燃烧后的烟尘、一氧化碳等主要通过大气途径进行传播。 风险防范措施要求 1、油类物质仓库按《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等相关要求和规定进行设计、施工、安装，必须满足危化品暂存的相关规定。 2、液压油和危险废物包装必须严密，不允许泄漏，严禁与其他物品共存。 3、单独设置油类物质仓库，应设置耐腐蚀地坪、围堰、集水沟，末端设置相应最大厂区贮存量或作业量的事故应急池，以便收集发生泄漏事故时所产生的物料。油类物质库内应有消防器材，厂区内应设有相应的应急物资。 4、加强油类物质的管理和工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 5、当出现应急事故时应第一时间启动环境风险应急预案，做好相应的应急措施。 6、建议企业按照规定编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目相关信息：企业原辅材料及成分见附件相关MSDS。 评价依据：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 7、主要污染物产排情况汇总分析 表4-22 项目主要污染物产生与排放量 单位：t/a 序号 项目 污染物名称 产生量 削减量 排放量） 1 生活废水 废水量 180 0 180 COD 0.09 0.081 0.009 NH3-N 0.0063 0.0054 0.0009 TN 0.0126 0.0099 0.0027 2 废气 注塑废气 0.4 0.17 0.23 粉碎粉尘 少量 0 少量 恶臭 少量 0 少量 3 固废 废包装桶 0.01 0.01 0 废包装袋 1.83 1.83 0 废活性炭 15.87 15.87 0 废过滤网 0.001 0.001 0 粉碎沉降粉尘 0.203 0.203 0 |
| --- | --- |
| 污染防治措施及环保投资 | 项目环保投资主要包括废水、废气、固废和噪声等治理设施。环保投资10万元，占投资额的2.1%，详见表4-22。 表4-22 环保投资估算表 污染源 治理措施 金额 （万元） 营 运 期 废水 生活污水 化粪池（依托厂区已有） 0 废气 注塑废气 集气罩+活性炭吸附+排气筒 6 粉碎粉尘 车间密闭，加强换气（依托厂区已有） 0 噪声 加强设备的维护保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声；对风机风口设置软连接，设置消声百叶。生产时尽量减少门窗的开启频率，以降低噪声的传播和干扰。冷却塔处加装隔声屏。 2 固废 生活垃圾 放置垃圾桶（依托厂区已有） 0 一般固废 设置规范临时堆放点 1 危险固废 设立临时堆放点、委托处置 1 合计 10 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集经活性炭吸附后通过不低于15m高排气筒引高排放 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值及表9标准浓度限值；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度标准； |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 无 | 颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值及表9标准浓度限值；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度标准； |
|  | 厂区内厂房外 | 非甲烷总烃 | 无 | 非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准 |
| 地表水环境 | DW001 | CODCr、氨氮、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳管（其中氨氮采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值，总氮标准限值参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | ①建设一般固废临时贮存场所，贮存过程满足防渗漏、防雨、防扬尘等环境保护要求。 ②建设危险废物临时贮存场所，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），地面采用防腐处理，不同种类危险废物分类堆放，做好标牌、标识，与有资质单位签订委托处置合同，做好台账记录。具体按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013年第36号）的要求设计。 ③一般固体废物出售或厂家回收，危险废物委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物仓库列入重点防渗区，其他生产区域列入一般防渗区和简单防渗区，做好相应防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 企业做好风险防范措施、编制应急预案等环保管理工作，本项目的环境风险可以得到控制，环境事故风险水平可以接受的。本项目批复后企业应按要求编制应急预案，配置相应的应急物资，并定期开展应急演练 |
| 其他环境 管理要求 | ①要求企业做好废气运行设施管理台账、危险废物管理台账、例行监测台账等环保档案。 ②要求企业在项目建成投产，实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019年版），填报排污许可登记。 ③要求企业按照本环评及排污许可证要求，落实厂区污染源例行监测计划。 ④要求企业做好厂内环境卫生管理，做到厂区、车间整洁，地面无“跑冒滴漏”等情况发生。 |

# 六、结论

文成县衡顺塑料制品有限公司年产360万套电蚊香器建设项目选址于文成县百丈漈镇创业路17号厂房。项目符合产业政策要求和项目所在地土地利用规划、城乡规划要求及浙江省“三线一单” 生态环境分区管控方案要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染。本项目须严格落实本环评提出的措施，切实做到“三同时”。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

# 附图1编制主持人现场勘察照片

附图2 项目地理位置图

附图3项目周边环境概况图

# 附图4 车间总平面布置图

附图5 文成县水功能区、水环境功能区划分图

附图6 文成县环境空气质量功能区划分图

附图7 温州市“三线一单”文成县环境管控单元图

# 附图8 文成县百丈漈镇城镇总体规划-镇区土地利用规划图

# 附图9 文成县百丈漈镇外垟工业小区控制性规划

附图10 环境监测点位图

# 附件1 营业执照

# 附件2 租房合同

# 附件3 不动产权证

# 附件4 项目备案通知书

# 附件5 温州市生态环境局关于环评审批复函

# 附件6 检测报告

# 附件7 专家函审意见

# 附件8 专家审查意见修改单

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充规划环评审批机关、审查文件文号，进一步细化项目建设与规划环评环境准入要求的符合性，完善与“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性，补充与挥发性有机物整治方案的符合性。 | 时间较久找不到审查文号，已细化P6，已完善P8，已补充P14 |
| 2 | 完善工程分析和污染源强核算内容，核实注塑工序有机废气收集方式、集气效率和去除效率，复核废气源强，核实废活性炭产生量，完善项目实施后“三废”污染物排放量。 | 已完善核实P16、P27~28，已核实P41，已完善P46~47 |
| 3 | 补充废气环境影响分析；补充地表水环境保护目标，细化饮用水源准保护区保护要求、水环境质量现状及环境风险防范措施，补充依托的文成县百丈漈镇污水处理厂现状运行负荷和达标情况，完善污水纳管的可行性分析。 | 已补充P31，已补充P23，已细化P9~11，已补充完善P35~37 |

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.23 | / | 0.23 | +0.23 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.087 | / | 0.087 | +0.087 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | COD | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0009 | / | 0.0009 | +0.0009 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0027 | / | 0.0027 | +0.0027 |
| 一般固废 | 废包装袋 | / | / | / | 1.83 | / | 1.83 | +1.83 |
|  | 粉碎沉降粉尘 | / | / | / | 0.203 | / | 0.203 | +0.203 |
|  | 废过滤网 | / | / | / | 0.001 |  | 0.001 | +0.001 |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 15.87 | / | 15.87 | +15.87 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

本项目

在建厂房

在建厂房

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

局部放大图

特征污染物监测点位

百丈漈监测断面

文成大气监测点（常规）

4368m