附件2

文 成 县 烟 花 爆 竹

经 营（零 售）许 可 证

审  查  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受理日期 |  |
| 受 理 人 |  |
| 发证机关 | 文成县应急管理局 |

文成县应急管理局制样

表1：

申报资料审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹经营（零售）许可证申请书； |  |  |  |
| 2 | 工商营业执照； |  |  |  |
| 3 | 主要负责人安全合格证； |  |  |  |
| 4 | 零售点及其周边安全条件说明。 |  |  |  |

表2：

经营场所现场审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内、零售经营点不得变相作为储存仓库使用。 |  |  |  |
| 2 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与车站、码头、商品交易市场、学校、幼儿园、老年活动室、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；周边6米范围内必须没有明火点。 |  |  |  |
| 3 | 烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；不得存在“下店上宅”、“前店后宅”现象。 |  |  |  |
| 4 | 当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。 |  |  |  |
| 5 | 当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。 |  |  |  |
| 6 | 烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。 |  |  |  |
| 7 | 严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |  |
| 8 | 零售点实行专店销售，不得兼营其他产品； |  |  |  |
| 9 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。 |  |  |  |
| 10 | 在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。 |  |  |  |
| 11 | 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级。为钢筋水泥框架结构建筑，经营场所符合消防规定，与非经营场所要有完全实体墙隔断，经营场所内的电气设备须采用防爆型（如防爆开关、防爆灯等）、电气线路须套管 |  |  |  |
| 12 | 烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。 |  |  |  |
| 13 | 烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。 |  |  |  |
| 14 | 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。 |  |  |  |
| 15 | 烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。 |  |  |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。 |  |  |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。 |  |  |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。 |  |  |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。 |  |  |  |
| 20 | 烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。 |  |  |  |
| 21 | 安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、 购销管理制度和事故应急救援措施等管理制度； |  |  |  |
| 22 | 安全生产责任险凭证复印件 |  |  |  |
| 23 | 申请长期性零售许可证的零售点需提供场所的产权证明或租赁协议书；申请季节性零售许可证的零售点未取得产权证明的，若能出具房屋使用情况证明的也视为认同，参考式样见附件5； |  |  |  |

备注：1、审查意见，填写“符合”或“不符合”；若属不涉及项，填写“不涉及”。

2、核定量应根据其周边环境和使用面积确定，具体如下：

| 零售场所使用面积(m2) | 最大允许存放总药量（kg） | 最大允许存放总箱数（箱） | 零售场所使用面积(m2) | 最大允许存放总药量（kg） | 最大允许存放总箱数（箱） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 50 | >35且≤50 | 190 | 190 |
| >10且≤15 | 70 | 70 | >50且≤70 | 250 | 250 |
| >15且≤25 | 100 | 100 | >70且≤200 | 300 | 300 |
| >25且≤35 | 140 | 140 |  |

表3：              乡镇安监所审查意见

| 审 查 人 员 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查意见 | 结论： □合格 □整改后通过 □不合格 承办人（签字）： 年 月 日 |
|  | 乡镇安监所意见： 负责人 （签字）： 乡镇安监所（盖章） 年 月 日 |

表4：

县应急局审查意见

| 承办科室意见 | 承办人意见： 经办人（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 科室负责人意见： 科（室）负责人（签字）： 年 月 日 |
| 发证机关意见 | 发证机关负责人 发证机关（盖章） （签字）： 年 月 日 |