温环文建〔2021〕15号

关于文成县城乡饮用水设施改造提升工程-公阳乡自来水厂工程环境影响报告表审批意见的函

文成县公用事业投资有限公司：

你单位委托河海生态环境技术（浙江）有限公司编制的《文成县城乡饮用水设施改造提升工程-公阳乡自来水厂工程环境影响报告表》(以下称环评报告表)已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环评报告表的结论与建议，环评报告表中提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，该项目位于浙江省温州市文成县公阳乡。建设规模：厂区占地面积2360㎡，整体地块长×宽=58

×52m。本项目设计供水规1200m³/d，新建DN200原水管道306m；1200m³/d的一体化净水设施一套；302.6m³清水池一座；87.8m³回用水池和污泥池一座；管理综合用房、鼓风机房及加药间一座；厂区围墙188m。项目总投资约1534.76万元，环保投资约63万元。具体建设内容、生产设备及生产工艺详见环评报告表。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足“三线一单”要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流。项目施工期的生产废水设简易沉淀池，经沉淀处理后上清液回用。施工 期施工人员生活污水设置临时公厕收集后外运至上岳头村纳入农村污水处理设施（上岳头村1#污水处理设施）处理。生产废水和生活污水不得排入附近水域。项目营运期公阳乡水厂排泥水及反冲洗水经沉淀处理后回用，沉淀污泥脱水后外运综合利用；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入农村污水处理设施（上岳头村1#污水处理设施）处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/ 973-2015）二级标准后排放。

2、废气污染防治。项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。项目营运期不产生废气。

3、噪声污染防治。项目采用高效低噪设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。项目营运期的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12

348-2008）中的1类标准。

4、固废污染防治。一般固体废物贮存和处置参照《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）中的有关规定执行；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定；固废的管理还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置，次氯酸钠包装桶收集后厂家回收再利用、沉淀污泥污泥脱水后外运综合利用、化验室实验室废液采用专用容器收集至危废暂存间暂存，定期委托具有相应处置资质的危废处置单位外运处置。PAC包装袋和生活垃圾集中定点收集，委托环卫部门统一清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定做好建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二0二一年十月二十五日

主题词: 公阳乡自来水厂工程      环评审批意见        函

温州市生态环境局文成分局办公室   2021年10月25日 印发